……………………………....

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

ARKUSZ KALKULACYJNY

- Dostawa sprzętu medycznego – część IX

Instrukcja wypełniania:

*) jeśli wykonawca oferuje parametry identyczne jak w minimalnych wymaganiach Zamawiającego „Oferowane parametry techniczne” może wpisać słowo” zgodne”.  W przypadku innych, nie gorszych parametrów należy je literalnie wskazać.

**) należy literalnie wskazać

Część IX Miejsce dostawy: Instytut Zdrowia PWSZ ul. Jagiellońska 61 33-300 Nowy Sącz

- PODNOŚNIK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY

- ZESTAW MATERACY ŚLIZGOWYCH (ŁATWOŚLIZG)

- PODKŁAD ŚLIZGAJĄCY

- BALKONIK DWUKOŁOWY SKŁADANY

- CHODZIK 4-KOŁOWY Z HAMULCEM, KOSZYKIEM I SIEDZISKIEM

- BALKONIK REHABILITACYJNY KROCZĄCY

- TABORET PRYSZNICOWY

- KRZESŁO SANITARNE, SKŁADANE, NA KÓŁKACH

- WANNA DO KAPIELI W ŁÓZKU

- KULA ŁOKCIOWA DLA DOROSYCH Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

- LASKA UNIWERSALNA  Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

- SPRZĘT DO MASAŻU

- ZESTAW SPRZĘTU DO INDYWIDUALNYCH ćwiczeń i stymulacji oddechu

|  | Rodzaj Urządzenia/ | Parametr/ Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne*/ nazwa – model**/ | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Ogólna wartość dostawy netto w PLN | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | PODNOŚNIK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | Elektryczne ramię nośne | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Silnik 24 V, wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Pilot | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk awaryjny Stop | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Awaryjne ręczne opuszczanie w dół | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Niska wysokość podstawy jezdnej umożliwiająca łatwy podjazd pod wannę lub łóżko | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozszerzenia płóz jezdnych | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Hamulce | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 130 kg. | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Siedzisko transportowe ze stabilizacją głowy (2 szt) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Siedzisko transportowo-kąpielowe (1 szt) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga do 45 kg +/- 1 kg | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie po zamontowaniu będzie gotowe do użytku, bez dodatkowych zakupów i inwestycji | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 3 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadectwa i certyfikaty :deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania - jeśli dotyczy | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW MATERACY ŚLIZGOWYCH | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | Materac wykonany z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Materac składający się z dwóch części : sekcji górnej transferowej i dolnej podstawowej | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Materac przeznaczony do bezpiecznego przenoszenia pacjentów, do obsługi którego wystarczy tylko jedna osoba | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | W zestawie 2 materace w różnych rozmiarach: 1 szt (100 cmx70 cm); 1 szt (190 cmx60cm). Dopuszcza się różnice w rozmiarach +/- 20 cm. | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | PODKŁAD ŚLIZGAJĄCY | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | podkład ślizgający się w jednym kierunku | ………………..* | 2 |  |  |  |  |
|  |  | stosowany w celu zapobiegania ześlizgiwaniu się pacjenta z łóżka | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 130 cmx45 cm (+/- 20 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | BALKONIK DWUKOŁOWY SKŁADANY | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | wykonany z aluminium | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | składany | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | zakres regulacji wysokości od 80 cm do 96 cm (+/- 4 cm), | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość w części górnej min. 50 cm | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | dwa koła przednie z możliwość ich zdjęcia i używania podpórki jak klasycznego balkonika rehabilitacyjnego | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | waga 2,5 kg (+/- 0,5 kg) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 2 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | CHODZIK 4-KOŁOWY Z HAMULCEM, KOSZYKIEM I SIEDZISKIEM | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | składany | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | wykonany z aluminium | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | siedzisko pokryte łatwym do utrzymania w czystości materiałem, wysokość siedziska 60 cm (+/- 4 cm), szerokość siedziska 45 cm (+/- 4 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość chodzika 60 cm (+/- 4 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | długość chodzika 70 cm (+/- 4 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | koszyk na zakupy | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | hamulce wielofunkcyjne | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | kółka o średnicy 18cm (+/- 2 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | waga do 11 kg (+/- 1 kg) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 2 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | BALKONIK REHABILITACYJNY KROCZĄCY | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | składany | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | balkonik posiada 4 stopki podporowe zakończone gumą zabezpieczającą przed poślizgiem | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonany z aluminium | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość 55 cm (+/- 4 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | głębokość 45 cm (+/- 4 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | wysokość regulowana skokowo do wysokości 90 cm | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | funkcja blokady kroczenia | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | waga 2,5 kg (+/- 0,5 kg) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 2 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | TABORET PRYSZNICOWY | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | rama aluminiowa, składana, nasadki gumowe antypoślizgowe, konstrukcja stabilna | ………………..* | 2 |  |  |  |  |
|  |  | siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe, | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiar siedziska: 55 x 35cm (+/- 5 cm) Wysokość min.: 50 cm (+/- 5 cm) Wysokość max.: 53,5 cm (+/- 5 cm) Waga: 2, 5 kg (+/- 0,5 kg) Maksymalne obciążenie: 100 kg (+/- 10 kg) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 2 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | KRZESŁO SANITARNE , SKŁADANE, NA KÓŁKACH | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | Wykonane z aluminium, konstrukcja składana. | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Krzesło posiada: regulację wysokości, miękkie podparcia pod dłonie, cztery stałe koła co najmniej dwa hamulce, zdejmowaną deskę sedesową oraz pojemnik/wiaderko ze szczelną pokrywą. | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: waga: 3 kg (+/- 0,5 kg); wytrzymałość: 120 kg., wysokość: min. 46 – max. 56 cm (+/- 3 cm), głębokość siedziska: 43 cm (+/- 3 cm) , szerokość siedziska: 48 cm (+/- 3 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 2 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | WANNA DO KĄPIELI W ŁÓŻKU | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | Wanna przeznaczona jest do kąpieli osób niepełnosprawnych stale przebywających w pozycji leżącej w łóżku. | ………………..* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Wykonana z tworzywa PVC. | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Posiada odpływa oraz zaczepy umożliwiające zamocowanie wanny w szczytach łóżka. | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: długość – 190 cm (+/- 5 cm), szerokość – 80 cm (+/- 5 cm) wysokość – 20 (+/- 5 cm) | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 3 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | KULA ŁOKCIOWA DLA DOROSYCH Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | podwójna regulacja wysokości, sposób regulacji: bezstopniowo i skokowo co dwa cm | ………………..* | 4 |  |  |  |  |
|  |  | podpórka odchylana | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | waga: 0,51 kg, | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | wytrzymałość: 120 kg | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość od podłoża do rękojeści: min. 64 – max. 92 cm | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość od rękojeści do podpórki łokciowej: min. 23 – max. 27 cm. | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość od podłoża do podpórki łokciowej: min. 87 – max. 119 cm | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji i rękojmi min. 2 lata | ………………..* |  |  |  |  |  |
|  | LASKA UNIWERSALNA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | regulacja wysokości bezstopniowa lub skokowa (co dwa cm) | …………….* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt uniwersalny (do obu rąk) | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonana z aluminium | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | waga: do 0,25 kg | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość od podłoża do rękojeści: min. 76 – max. 90 cm. | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | wytrzymałość: 120 kg, | …………….* |  |  |  |  |  |
|  | SPRZĘT DO MASAŻU | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | ...........................................................................** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | Zestaw piłeczek do masażu z kolcami: rozmiar 5 cm – 2 szt rozmiar 7 cm – 2 szt rozmiar 9 cm – 2 szt w zestawie piłeczki różnokolorowe | …………….* | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw piłeczek rehabilitacyjnych gumowych do ćwiczeń dłoni. W zestawie piłeczki różnokolorowe; 2 piłeczki średnica 8 cm; 2 piłeczki średnica 6 cm. | …………….* | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw krążków rehabilitacyjnych do ćwiczeń dłoni z kolcami. W zestawie krążki różnokolorowe: rozmiar 7 cm, słaby – 2 szt rozmiar 7, średni – 2 szt rozmiar 7 , mocny – 2 szt | …………….* | 3 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW SPRZĘTU DO INDYWIDUALNYCH ĆWICZEŃ I STYMULACJI ODDECHU | PRODUCENT - NAZWA - MODEL | 1...........................................................................** 2...........................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | 1...........................................................................*** 2...........................................................................*** |
|  |  | Rok produkcji | ...........................................................................** |
|  |  | W zestawie 2 różne aparaty do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu i wydechu | …………….* | 3 zestawy |  |  |  |  |
|  |  | Aparat I do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu. Wskazuje objętość wdychanego powietrza. | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość dostosowania stopnia trudności ćwiczeń poprzez regulator oporu wdychanego powietrza (4 stopnie regulacji, 0 – łatwy, 1 – średni, 2 – trudny, 3 – bardzo trudny). | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 2 lata | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat II do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu i wydechu. Wskazuje objętość wdychanego powietrza. | …………….* |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 2 lata | …………….* |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM CZĘŚĆ IX |  |  |  |  |

Słownie netto……………………………………………………………………………………….

VAT (………%) kwota:……………………………….., słownie……………………………………………….

Słownie netto……………………………………………………………………………………….

VAT (………%) kwota:……………………………….., słownie……………………………………………….

Słownie brutto……………………………………………………………….…….………………….