ZAPYTANIE CENOWE

Działając na podstawie art. 66 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz.93 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy.

- Zamawiający:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

- Przedmiotem  zamówienia jest dostawa urządzeń, materiałów i narzędzi  elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  zwanych dalej „towarem” lub „sprzętem”.

- Cena jest jedynym kryterium oceny ofert cenowych.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I: płyty z pleksi

- Część II: przełączniki, nóżka szybkiego montażu, tulejka dystansowa, śruby, nakrętki, podkładki, kabel

- Część III: sygnalizator akustyczny

- Część IV: elektrozaczepy

- Część V: Przewody, narzędzia do ściągania izolacji, ściągacz izolacji, końcówki tulejkowe, końcówki oczkowe

- Część VI: Wkrętaki, szczypce, kombinerki, miniaturowa wkrętarka akumulatorowa, zestaw wierteł

w ilości i o parametrach określonych w ust. 5 pkt 1).

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Minimalne parametry:

- Część I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Płyta z plexi nr 1 | biała, wymiary: 500mm x 400mm grubość: 5mm | 8 szt. |
|  |  | posiadająca sfazowane krawędzie |  |
|  | Płyta z plexi nr 2 | biała, wymiary: 500mm x 300mm grubość: 5mm | 8 szt. |
|  |  | posiadająca sfazowane krawędzie |  |

- Część II:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Przełącznik okrągły monostabilny 1A | średnica wyłącznika: 16mm +/-2 mm | 40 szt. |
|  |  | średnica przycisku: 9mm +/-2 mm |  |
|  |  | wysokość całkowita z wyprowadzeniami: max. 20mm |  |
|  |  | podłączenie: wyprowadzenia lutowane, |  |
|  |  | montaż: przykręcany, gwint M14x1, w otworze o średnicy 14,2mm +/-1 mm |  |
|  | Przełącznik okrągły kołyskowy 3A | pojedynczy | 20 szt. |
|  |  | styk rozłączny ON-OFF |  |
|  |  | wyprowadzenia do lutowania przewodów |  |
|  |  | średnica części montażowej (OTWORU): 14mm +/-1 mm |  |
|  |  | ilość wyprowadzeń: 2 |  |
|  |  | prąd / napięcie: 3A/250V AC |  |
|  |  | kolor klawisza: czarny. |  |
|  | Nóżka do szybkiego montażu | materiał: polietylen | 68 szt. |
|  |  | materiał na kółka |  |
|  |  | kolor czarny |  |
|  |  | średnica otworu: 8mm +/-1 mm |  |
|  |  | średnica podstawy: 20mm +/-1 mm |  |
|  |  | średnica góry: 18mm +/-1 mm |  |
|  |  | grubość kołnierza: 18mm +/-1 mm |  |
|  |  | grubość całkowita z częścią montażową: 24,3mm +1/-0 |  |
|  |  | Grubość ścianki: 0,8...1mm |  |
|  |  | średnica otworu: 8mm |  |
|  |  | średnica podstawy: 20mm |  |
|  | Tulejka dystansowa z tworzywa | kształt: walcowa | 600 szt. |
|  |  | materiał: polistyren |  |
|  |  | długość: 5mm |  |
|  |  | średnica zewnętrzna: 7mm |  |
|  |  | średnica wewnętrzna:3.6mm |  |
|  |  | kolor: czarny |  |
|  | Śruba M3x16 | Łeb: walcowy; | 600szt |
|  |  | Nacięcie: Phillips PH1; |  |
|  |  | stal; cynk |  |
|  | Śruba M3x18 | Łeb: walcowy; | 600szt |
|  |  | Nacięcie: Phillips PH1; |  |
|  | Nakrętka sześciokątna | M3x2,4mm; stal; cynk | 600szt |
|  | Podkładka okrągła | M3, D=6mm; h=0,5mm; stal; cynk | 600 szt |
|  | Kabel zasilający | 2x0,5mm2 w izolacji PCV; z wtyczką, długość 1,8m | 16 szt |

- Część III:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Sygnalizator akustyczno – optyczny wewnętrzny | sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny | 9 szt |
|  |  | sygnalizacja optyczna: diody LED |  |
|  |  | zabezpieczenie antysabotażowe na otwarcie obudowy oraz oderwanie od podłoża |  |
|  |  | Napięcie zasilania 12v DC (+ 15%) |  |
|  |  | Wymiary obudowy 87x133x37 mm +/-5 mm |  |
|  |  | Natężenie dźwięku min. 100 dB max 150 dB |  |

- Część IV:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Elektrozaczep z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną oraz regulacją zapadki w zakresie 3 mm | Napięcie robocze: 8-12 V AC/DC | 1 szt |
|  |  | Rezystancja: 17 Ohm |  |
|  |  | Wymiary: wysokość/szerokość/głębokość: 67mm/21,5mm/29mm +/- 1mm |  |
|  |  | Zastosowanie do drzwi budynków mieszkalnych, drzwi jedno- i dwuskrzydłowych prawych i lewych, otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz. Montowany jest w ościeżnicy i współpracuje z zamkiem wpuszczanym zamontowanym w skrzydle drzwiowym |  |
|  |  | Gwarancja producenta |  |
|  | Elektrozaczep standardowy ze stałą zapadką | Napięcie robocze: 12 V AC/DC (+/-15%) | 7 szt |
|  |  | Prąd: 0,5A/0,7A |  |
|  |  | Rezystancja: 15,5 Ohm |  |
|  |  | Wymiary: wysokość/szerokość/głębokość: 89mm/20mm/29mm +/- 1mm |  |
|  |  | Konstrukcja rygla umożliwiająca montaż w drzwiach lewych oraz prawych. |  |
|  |  | Gwarancja producenta |  |
|  | Elektrozaczep z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną, | wąski z zapadką radialną, promieniową, przeznaczony do stosowania w wąskich profilach | 1 szt. |
|  |  | Napięcie robocze: 8 - 12 V AC/DC (+/-15%) |  |
|  |  | Rezystancja: 15,17 Ohm |  |
|  |  | Wymiary: wysokość/szerokość/głębokość: 66/16,5/29 mm +/- 1 mm |  |
|  |  | Konstrukcja rygla umożliwiająca montaż elektrozaczepu przy mniejszym podcięciu ościeżnicy. |  |
|  |  | Prąd: (AC) 9-14V 0,36-0,6A |  |
|  |  | (DC) 10-14V 0,5-0,65A |  |
|  |  | Gwarancja producenta |  |

- Część V:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Przewód pomiarowy BNC | - 2xbanan długości 1mb (Przewód koncentryczny 50Ω, izolowany wtyk BNC męski, 2 wtyki bananowe średnicy 4mm proste z dodatkowym gniazdem bocznym, jeden wtyk bananowy czerwony, drugi wtyk bananowy czarny) | 5szt. |
|  | Grot lutowniczy | do lutownic grzałkowych, średnica grzałki 4mm, kształt grota stożek, wymiary grota 0,4mm | 5szt. |
|  | Narzędzia do ściągania izolacji | z przewodów płaskich i okrągłych (zastosowanie: cięcie przewodów, zaciskanie końcówek izolowanych na przewodach od 0,5 do 6,0 mm2, zaciskanie końcówek nie izolowanych na przewodach od 0,5 do 6,0 mm2, zaciskanie końcówek o średnicy od 7 do 8 mm na przewodach zapłonowych, ściąganie izolacji z przewodów okrągłych o przekroju 0,2 - 6,0 mm2 , z dodatkowym pokrętłem regulacyjnym rozszerzającym zakres do 0,05 mm2 , ściąganie izolacji z przewodów płaskich (dwużyłowych) o przekrojach 1,5 i 2,5 mm2 . | 2szt |
|  | Ściągacz izolacji z przewodów okrągłych i koncentrycznych | (odizolowanie przewodów koncentrycznych RG59, RG6, odizolowanie przewodów o średnicy 8-13 mm, odizolowanie przewodów okrągłych o przekroju 0,5-6 mm2. | 4szt. |
|  | Końcówki tulejkowe | izolowane do montażu przez zaciskanie na przewodach (0.25mm2 x 8mm) | 200szt. |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane nr 1 | do montażu przez zaciskanie na przewodach (1mm2 x 8mm) | 200szt. |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane nr 2 | do montażu przez zaciskanie na przewodach (0,75mm2 x 8mm) | 200szt. |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane | do montażu przez zaciskanie na przewodach (0,5mm2 x 8mm) | 200szt. |

- Część VI:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Wszystkie wkrętaki muszą posiadać groty z wysokogatunkowej stali molibdenowochromowo-wanadowej odpornej na ścieranie i skręcanie, namagnesowane. Rękojeść wykonana z wysokiej jakości materiałów (ABS oraz kauczuk naturalny). Twardość grotu 58 HRC +/-2%. |
|  | Wkrętak 1 | płaski, izolowany 1000V ; 2,5 x 75 mm | 4szt |
|  | Wkrętak 2 | płaski, izolowany 1000V; 3 x 100 mm | 4szt |
|  | Wkrętak 3 | płaski, izolowany 1000V; 4 x 100 mm | 4szt |
|  | Wkrętak 4 | płaski, izolowany 1000V; 5,5 x 125 mm | 4szt |
|  | Wkrętak 5 | krzyżakowy, izolowany 1000V; PZ 1 x 80 mm | 4szt |
|  | Wkrętak 6 | krzyżakowy, izolowany 1000V; PZ 2 x 100 mm | 4szt |
|  | Wszystkie szczypce muszą posiadać otwarcie przez sprężynę powrotną, antypoślizgową rękojeść zapewniająca wysoki komfort pracy, szczęki kute z wysokogatunkowej stali narzędziowej |
|  | szczypce boczne | 115 mm, szerokość szczęk 15 mm | 4szt |
|  | szczypce płaskie | 125 mm, długość szczęk 30 mm | 4szt |
|  | szczypce półokrągłe | 125 mm, długość szczęk 30 mm | 4szt |
|  | kombinerki uniwersalne | 120 mm, długość szczęk 24 mm | 4szt |
|  | szczypce półokrągłe | 105 mm, szerokość szczęk 13 mm | 4szt |
|  | miniaturowa wkrętarka akumulatorowa | akumulator 10,8V Li-Ion 1000mAh, zacisk wiertła: bits holder 6.32; ładowarka, lampka LED z możliwością wyłączenia; zestaw min. 100 bitów w komplecie; Gwarancja producenta | 2 szt |
|  | zestaw wierteł do metalu | Z hartowanej stali szybkotnącej doskonałej jakości, z powłoki z azotku tytanowego, zgodne z normą DIN338; prawoskrętne wiertło spiralne; Żłobienia typu „N”; Wierzchołek ukośnie szlifowany pod kątem 135°; Twardość powierzchniowa 64-65 HRC; w zestawie wiertła przynajmniej po jednej sztuce z rozmiarów w mm: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10. | 2 zestawy |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających towar o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie materiały i narzędzia o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego sprzętu.

- Warunki realizacji:

- Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż do 30.01.15 r.

- Miejsce dostawy: Instytut Techniczny  PWSZ ul. Zamenhofa 1A w  Nowy Sącz.

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr 2 do zapytania .

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – załącznik nr 1.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na  jedną lub więcej części.

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Termin złożenia oferty - Ofertę złożyć należy do dnia 21. stycznia 2015r.,  do godz. 14.00

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta –  Dostawa urządzeń, materiałów i narzędzi  elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

- Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz Sekretariat Ogólny pok. Nr 01, lub za pośrednictwem poczty.

- Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Obowiązkiem wykonawcy jest zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne                       do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

Nowy Sącz dnia 16.01.2015r.

p.o. Kanclerz

Zbigniew Gorgosz

....................................................................

(data, podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej )

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy