# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa sprzętu sterującego oraz pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu sterującego oraz pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Cześć I: zestaw sterowania elektrycznego  do układów pneumatycznych.

- Część II: zestaw wbudowanego sterownika automatyki w wersji edukacyjnej opartego                           na platformie  Artix,

- Część III: zestaw diagnostyki sterowników samochodowych osobowych i dostawczych, przepływomierz do testowania wydatków i przelewów wtryskiwaczy  Diesla, Zestaw do diagnostyki silników ZI i ZS, Zestaw do pomiaru wysokiego ciśnienia w układach Common Rail

- Część IV:   Przyrząd przenośny do pomiarów chropowatości powierzchni

- Część V: Oscyloskop, zestaw laboratoryjny, lampa warsztatowa, metalowy chwytak elementów elektronicznych, pinceta SM4D.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Cześć I: zestaw sterowania elektrycznego  do układów pneumatycznych.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw sterowania elektrycznego do układów pneumatycznych | Zestaw elementów sterowania elektrycznego złożonego z zadajników oraz elementów przekaźnikowych i czasowych umieszczonych w oddzielnych obudowach z wyprowadzonymi gniazdami laboratoryjnymi typu „banan” wraz z zasilaczami przystosowanymi do montażu na szynie DIN oraz dodatkowym osprzętem pneumatycznym | 1 zestaw |
|  |  | Panel z minimum 4 przyciskami sterowniczymi zawierający wyprowadzenia elektryczne ( w postaci gniazd laboratoryjnych na wtyki typu banan ) styków NO i NC. Umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego. Przystosowane do pracy w obwodach elektrycznych na napięcie 24V DC – liczba paneli 4 |  |
|  |  | Panel z minimum 2 przekaźnikami elektromagnetycznymi dwubiegunowymi na napięcie 24 VDC zawierające wyprowadzenia elektryczne (w postaci gniazd laboratoryjnych na wtyki typu banan). Umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego – liczba paneli 4 |  |
|  |  | Panel z minimum 2 przekaźnikami czasowymi wielofunkcyjnymi ( opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, praca cykliczna z wyprowadzeniami elektrycznymi. Napięcie pracy 24V DC. Elementy umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego – liczba paneli 2 |  |
|  |  | Zasilacz 24 VDC – montowany na szynie DIN – parametry zasilania zasilacza 100-240VAC, 1,8A 50/60Hz, napięcie wyjściowe – 24VDC, prąd wyjściowy 2,5A – szt.2 |  |
|  |  | Elementy sterujące pneumatyczne złożone z: - Zaworu dławiącego na przewód 6mm – szt.6 - Zaworu dławiąco zwrotnego na przewód 6 mm – szt. 12 - Złączki prostej z gwintem zewnętrznym M5/6 – szt. 20 - Złączki prostej z gwintem zewnętrznym 1/8’’ /6 – szt. 50 - Tłumika hałasu płaskiego 1/8’’ – szt. 20 |  |
|  |  | Osprzęt elektryczny łączeniowy złożony z - Wtyków bananowych 4mm – szt. 200 - Przewodu 0,75mmLgY (czerwony) – 100 mb |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  |  | Rozmiar elementów panelowych nie może uniemożliwiać ich umieszczenie na aluminiowych profilowanych płytach montażowych, znajdujących się na wyposażeniu laboratorium automatyki IT Zamawiającego tj. ” Płytach rowkowych aluminiowych o rozstawie rowków 40mm. |  |

- Część II: zestaw wbudowanego sterownika automatyki w wersji edukacyjnej opartego                           na platformie  Artix,

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw wbudowanego sterownika automatyki w wersji edukacyjnej opartego na platformie Artix (układ FPGA oraz procesor na jednym układzie elektronicznym) lub równoważnej | posiada co najmniej dwurdzeniowy processor czasu rzeczywistego o szybkości zegara 667MHz (nie gorszy niż ARM Cortex-A9) oraz układ FPGA typu Xilinx Z-7010 (lub większy) | 2 komplety |
|  |  | posiada pamięć nieulotną 256 MB oraz pamięć RAM DDR3: 512 MB, |  |
|  |  | posiada interfejs WiFi, obsłygujący standardy IEEE 802.11 b,g,n, obsługujący szyfrowanie WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |  |
|  |  | posiada co najmniej porty: typu USB host oraz USB device port w standardzie USB 2.0 Hi-Speed (po jednej sztuce) |  |
|  |  | posiada wejścia analogowe o rozdzielczości co najmniej 12bit, z wykorzystaniem złączy MPX z zakresem napięciowym (nie węższym niż 0 V do +5 V) |  |
|  |  | posiada złącze MSP z dwoma kanałami różnicowymi, o zakresie napięciowym ±10 V |  |
|  |  | posiada wejście audio, stereo, o impedancji we. Nie gorszej nż 10 kΩ at DC, ±2.5V, |  |
|  |  | posiada wyście analogowe z konektorami MXP i MSP, o rozdzielczości co najmniej 12bit, o zakresie napięciowym nie węższym niż 0 V to +5 V |  |
|  |  | posiada we/wy cyfrowe z konektorami MXP I MSP |  |
|  |  | posiada wbudowany trójosiowy akcelerometr |  |
|  |  | Oprogramowanie: |  |
|  |  | Graficzne środowisko programistyczne |  |
|  |  | Kompatybilność i integracja z szeroką gamą sprzętu pomiarowego |  |
|  |  | Proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym |  |
|  |  | Rozbudowana funkcjonalność dla przetwarzania i analizy sygnałów oraz operacji matematycznych |  |
|  |  | Integracja systemu kontroli wersji kodu |  |
|  |  | Pomiar poziomu skomplikowania kodu i zużycia zasobów komputera |  |
|  |  | Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003 R2 (32-bit) oraz Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012 R2 (64-bit) |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce |  |

- Część III: zestaw diagnostyki sterowników samochodowych osobowych i dostawczych, przepływomierz do testowania wydatków i przelewów wtryskiwaczy  Diesla, Zestaw do diagnostyki silników ZI i ZS, Zestaw do pomiaru wysokiego ciśnienia w układach Common Rail

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw diagnostyki sterowników samochodowych osobowych i dostawczych | wersja edukacyjna nie abonamentowa zestaw zawierający: | 1 zestaw |
|  |  | tester usterek - moduł bezprzewodowy do diagnostyki sterowników pojazdów posiadający: |  |
|  |  | funkcje przeprowadzania diagnozy sterowników, poprzez m.in.: odczyt pamięci usterek, określenie wartości rzeczywistych, załączanie nastawników, wykorzystanie specyficznych funkcji |  |
|  |  | funkcje multimetru: pomiary napięcia, pomiary rezystancji, pomiary natężenia prądu (przy zastosowaniu cęg do pomiaru prądu lub bocznika prądowego). |  |
|  |  | Funkcje:oscyloskop dwukanałowy do rejestrowania wartości mierzonych. |  |
|  |  | oscyloskop dwukanałowy diagnostyczny do badania złącz diagnostycznych sterowników |  |
|  |  | oprogramowanie kompatybilne z testerem usterek zawierające kompleksową dokumentację techniczną, z możliwością wyboru modułów zawierających informacje o określonej tematyce, np. wyposażenie pojazdów, naprawy mechaniczne, schematy elektryczne, itp. |  |
|  |  | Napięcie nominalne 7 V ... 30 V DC |  |
|  |  | Pobór mocy z akumulatora pojazdu lub zasilacza ok. 6 W |  |
|  |  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 170 x 120 x 40 mm |  |
|  |  | Masa (bez przewodów podłączeniowych) 325 g |  |
|  |  | Temperatura użytkowania 0-40 °C |  |
|  |  | Wilgotność względna 90% (przy 25 °C) |  |
|  |  | Protokoły interfejsu ISO15031: · ISO 9141-2 (przewody K i L) · SAE J1850VPW i SAE J1850PWM (przewody BUS+ i BUS-) · CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD) (przewody CAN-H i CAN-L) · CAN Single Wire · CAN Low Speed |  |
|  |  | Zasilacz Napięcie wejściowe 90 – 264 V AC Częstotliwość wejściowa 47 – 63 Hz Napięcie wyjściowe 15 V Temperatura użytkowania 0 do +40 °C |  |
|  |  | Specyfikacja multimetru Kanał 1 (CH1) bezpotencjałowy Rezystancja wejścia > 900 kom Kanał 2 (CH2) potencjałowy Rezystancja wejścia > 900 kom |  |
|  |  | Pomiar DC (CH1 i CH2) Zakres pomiarowy 200 mV – 200 V Dokładność CH1: ± 0,75 % wartości pomiarowej, dodatkowo ± 0,25 % zakresu pomiarowego Dokładność CH2: ± 3 % wartości pomiarowej, Rozdzielczość 100 μV – 100 mV (zależnie od zakres pomiarowego) |  |
|  |  | Pomiar AC oraz pomiaru wartości skutecznej (CH1 i CH2) Zakres częstotliwości AC 10 Hz – 400 Hz (-3 dB) Zakres pomiarowy 200 mV – 200 V Dokładność AC przy 100 Hz: ± 2 % wartości pomiarowej dodatkowo ± 0,5 % zakresu pomiarowego Rozdzielczość 100 μV – 100 mV (zależnie od zakresu pomiarowego) |  |
|  |  | Pomiar rezystancji (CH1) Zakres pomiarowy od 100 Ω do 1 MΩ Dokładność przy 200 kΩ ± 0,75 % wartości pomiarowej, dodatkowo ± 0,25 % zakresu pomiarowego Dokładność przy 1 MΩ ± 2 % wartości pomiarowej, dodatkowo ± 0,25 % zakresu pomiarowego Rozdzielczość 0,1 Ω ... 1000 Ω (zależnie od zakresu pomiarowego) Rezystancja wejścia > 9 MΩ |  |
|  |  | Pomiar natężenia prądu Bocznik (tylko CH1) ± 600 mA Cęgi 30 A (tylko CH1) ± 30 A Cęgi 100 A ± 100 A Cęgi 600 A ± 600 A Cęgi 1000 A (tylko CH1) ± 1000 A |  |
|  |  | Próbnik przepływu (CH1) Prąd pomiarowy 2 mA Napięcie jałowe ≤ 5 V Przejście < 10 Ω (z akustyczną sygnalizacją) |  |
|  |  | Badanie diod (CH1) Prąd pomiarowy 2 mA Napięcie jałowe ≤ 5 V Maksymalne napięcie diody 2 V |  |
|  |  | Specyfikacja oscyloskopu Rezystancja wejścia > 900 kohm. Zakres pomiarowy 0 – 200 V Sprzężenie DC, AC, DC(+) (prezentowany tylko zakres dodatni) DC(-) (prezentowany tylko zakres ujemny) Źródło sygnału U, 30 A (tylko CH1), 100 A, 600 A, 1000 A (tylko CH1), piny diagnostyki 1 do 15 (nie piny 4, 5) Odchylenie X 50 ms do 1 s Tryb wyzwalania norm, auto, próg auto Źródło wyzwalania CH1, CH2 Moment wyzwalania wstępnego 0 – 80 % Zakres częstotliwości > 1 MHz (typowo 5 MHz) Pojemność pamięci na kanał 50 krzywych z 512 punktami charakterystycznymi |  |
|  |  | Łączność bezprzewodowa Bluetooth klasa 1 Zasięg łączności radiowej w otoczeniu warsztatu w polu swobodnym powinien wynosić między modułem diagnostycznym a komputerem 30 metrów. Zasięg łączności z komputerem powinien przekraczać 10 metrów, jeśli moduł diagnostyczny znajduje się w pojeździe z otwartymi drzwiami lub oknami i z pracującym silnikiem. |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce |  |
|  | Przepływomierz do testowania wydatków i przelewów wtryskiwaczy Diesla | Napięcie zasilania12V DC | 1 szt |
|  |  | Pobór mocy max. 24W (2A) |  |
|  |  | Medium płyn kalibracyjny lub olej napędowy |  |
|  |  | Warunki pracy temp. 0 - 50°C |  |
|  |  | Pomiar przepływu 1 - 500 ml/min |  |
|  |  | Ilość kanałów przepływomierza 8 |  |
|  |  | Dostępne jednostki ml/min, ml/wtr, mg/wtr, l/h |  |
|  |  | Dokładność pomiaru 2.00% |  |
|  |  | Pomiar impulsów wtrysku 25...5000 wtr/min |  |
|  |  | Wyposażenie urządzenia: |  |
|  |  | -urządzenie diagnostyczne |  |
|  |  | -zasilacz sieciowy |  |
|  |  | -czujnik impulsów wtrysku |  |
|  |  | -adapter do wtryskiwacza (umożliwia zbieranie wydatku) x 4szt |  |
|  |  | -przewód poliuretanowy 6mm x 10m |  |
|  |  | -przewód poliuretanowy 8mm x 4m |  |
|  |  | -oprogramowanie testera do współpracy z PC |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min 24 m-ce |  |
|  | Zestaw do diagnostyki silników ZI i ZS | Zestaw zawierający: | 1 zestaw |
|  |  | Tester pompowtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych (z lampą stroboskopową) |  |
|  |  | Parametry techniczne: |  |
|  |  | Napięcie zasilania stałe, zakres 12...15V |  |
|  |  | Pobór prądu do 4A (bezpiecznik) |  |
|  |  | Liczba sterowanych pompowtryskiwaczy Elektromagnetycznych 4 piezoelektrycznych 4 |  |
|  |  | Parametry symulowanego wtrysku |  |
|  |  | obroty zależne od napędu |  |
|  |  | czas wtrysku 0,1...5,0 ms (możliwość zmiany co 0,01 ms) |  |
|  |  | opóźnienie wtrysku 0,0...10,0 stopni (możliwość zmiany co 0,1 st) |  |
|  |  | Wymagane funkcje testera: |  |
|  |  | zmiana opóźnienia wtrysku |  |
|  |  | -zmiana wartości symulowanego czasu wtrysku |  |
|  |  | -programowanie ilości sekwencji |  |
|  |  | -symulacja wtrysku wstępnego |  |
|  |  | -programowanie ilości obrotów |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min 24 m-ce |  |
|  |  | Tester oscyloskopowy pięciokanałowy do współpracy z PC |  |
|  |  | Parametry techniczne: |  |
|  |  | Napięcie zasilania 5V DC (zasilany z USB) |  |
|  |  | Warunki pracy 0-50°C |  |
|  |  | Zakresy (kanały 1 i 2) -1,25..1,25V; -2,5..2,5V, -5..5V, -10..10V, 0..5V, 0..20V |  |
|  |  | Zakresy (kanały 3, 4, 5) 0..5V, 0..20V |  |
|  |  | Dokładność pomiaru napięcia 1% |  |
|  |  | Wyposażenie testera: |  |
|  |  | -przewód pomiarowy 1m z wtykami bananowymi i krokodylkami - 2 szt. |  |
|  |  | -przewód pomiarowy 1m z krokodylkami - 3 szt. |  |
|  |  | -kabel podłączeniowy USB |  |
|  |  | -instrukcja obsługi |  |
|  |  | -oprogramowanie testera |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min 24 m-ce |  |
|  | Zestaw do pomiaru wysokiego ciśnienia w układach Common Rail | Konstrukcja przyrządu umożliwiająca: | 1 zestaw |
|  |  | -pomiar ciśnienia pompy Common Rail |  |
|  |  | -pomiar ciśnienia w układzie podczas pracy silnika |  |
|  |  | -kontrola szczelności układu wtryskowego i wtryskiwaczy |  |
|  |  | Wyposażenie testera: |  |
|  |  | -Manometr glicerynowy 2500 bar |  |
|  |  | -Trójnik z odpowietrznikiem |  |
|  |  | -Wąż przyłączeniowy (2 szt.) |  |
|  |  | -Złączka M12/M12 (2szt.) |  |
|  |  | -Rurka paliwowa redukcyjna M12/M14 (2 szt.) |  |
|  |  | -Rurka paliwowa redukcyjna M12/M12 |  |
|  |  | -Wężyk odpowietrzający |  |
|  |  | Przyrząd powinien być wyposażony w zawór odpowietrzający układ pomiarowy. |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min 24 m-ce |  |

- Część IV:   Przyrząd przenośny do pomiarów chropowatości powierzchni

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Przyrząd przenośny do pomiarów chropowatości powierzchni | Przyrząd powinien posiadać możliwość wyznaczanie podstawowych parametrów wg ISO i DIN takich jak: | 1 szt. (komplet) |
|  |  | Ra, Rz, Rmax(Rt), Rq, RSm, Rmr(c), RSK, Rk, R ρ k, Rvk,Mr1, Mr2, A1, A2, R, AR, Rx oraz wg JIS (Rz-JIS, Ry, tp). |  |
|  |  | Odcinki pomiarowe: 1,5/4,8/15 mm oraz 0,64/3,2/16mm. |  |
|  |  | Odcinki elementarne: 0,25/0,8/2,5 mm. |  |
|  |  | Zakres urządzenia nie gorszy niż: 300 µm. |  |
|  |  | Rozdzielczość nie gorszą niż 10nm. |  |
|  |  | Wyjście USB oraz transmisja Bluetooth do współpracy z komputerem PC. |  |
|  |  | Zasilanie z baterii lub z sieci. |  |
|  |  | Do urządzenia powinno być dostarczone świadectwo kalibracji. |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące |  |

- Część V: Oscyloskop, zestaw laboratoryjny, lampa warsztatowa, metalowy chwytak elementów elektronicznych, pinceta SM4D.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Oscyloskop analogowy | LAMPA | 3 szt. |
|  |  | prostokątna, 6”, 8cm x 10cm Luminofor koloru zielonego, podświetlenie ekranu Oś Z czułość: min. 5Vp-p napięcie wejściowe: max 30V (DC+AC peak) impedancja wejściowa: 33kΩ pasmo: DC~2MHz |  |
|  |  | ODCHYLANIE PIONOWE |  |
|  |  | Czułość min. 5mV-5V/dz ±3% w dziesięciu kalibrowanych pozycjach z krokiem 1-2-5 , przy rozciągu x5 1mV – 1V/dz |  |
|  |  | Zakres płynnej regulacji wzmocnienia >2.5 : 1 |  |
|  |  | Pasmo (-3dB) DC~20MHz |  |
|  |  | Maksymalne napięcie wejściowe 300V (DC+ACp-p) |  |
|  |  | Impedancja wejściowa 1MΩ ± 2% //25pF ± 5pF przez sondę 10:1 10MΩ ± 5%//16pF ± 2pF |  |
|  |  | Tryby pracy CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD |  |
|  |  | ODCHYLANIE POZIOME |  |
|  |  | Podstawa czasu min. 0,2µs/dz ~ 0,2s/dz ±3% w 19 kalibrowanych pozycjach z krokiem 1-2-5, (±10% z rozciągiem x10) podczas pracy z rozciągiem x10 maksymalne odchylanie poziome 20ns/dz ~ 20ms/dz |  |
|  |  | WYZWALANIE |  |
|  |  | Tryby wyzwalania AUTO, NORM, TV(H), TV(V) |  |
|  |  | Źródło CH1, CH2, LINE (sieć zasilająca), EXT (sygnał zewnętrzny) |  |
|  | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | W skład zestawu wchodzą: | 2 zestawy |
|  |  | Generator funkcyjny: min. 0,1Hz ÷10 MHz |  |
|  |  | Funkcje: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS, regulacja symetrii przebiegu |  |
|  |  | Wyjście: Impedancja 50Ω, ±10%, Amplituda 0,2÷20 Vpp, Tłumik 20dB, |  |
|  |  | Regulacja wypełnienia 20:80 |  |
|  |  | Wejście VCF: Napięcie wejściowe -5 V ÷ 0 V |  |
|  |  | Przemiatanie częstotliwości: Okres przemiatania 20 ms ÷ 2 s, |  |
|  |  | przemiatanie liniowe lub logarytmiczne |  |
|  |  | Uniwersalny częstościomierz: min. 5Hz ÷ 2,4GHz |  |
|  |  | Zakres częstotliwości: Kanał A (CHA), Kanal B (CHB) 5 Hz ÷ 100 MHz, |  |
|  |  | Kanał C (CHC) 100 MHz ÷ 2400 MHz |  |
|  |  | Zakres pom. okresu 5 Hz ÷ 10 MHz (tylko CHA i CHB) |  |
|  |  | Licznik 108 - 1 |  |
|  |  | Funkcje A/B, A-B, A+B (w pasmie 5 Hz ÷ 10 MHz) |  |
|  |  | Pomiar różnicy faz A> B: 100 ns÷0,1 s |  |
|  |  | Impedancja wejściowa CHA, CHB 1 MΩ II 35 pF, CHC 50Ω |  |
|  |  | Tłumik 0 lub 20dB |  |
|  |  | Max. napięcie wejściowe CHA, CHB : 250 V (DC + ACrms z tłumikiem 20dB), CHC: 3 V |  |
|  |  | Wyświetlacz 8 cyfr LED |  |
|  |  | Multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, Ω, C, Temp, hFE, Test diod |  |
|  |  | Napięcie DC Zakresy: 4 V/40 V/ 400 V/ 1000 V |  |
|  |  | Napięcie AC Zakresy: 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V |  |
|  |  | Prąd DC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA |  |
|  |  | 10 A dokładność ±2 % ± 8 cyfr |  |
|  |  | Prąd AC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA |  |
|  |  | 10 A dokładność ±3 % ± 8 cyfr |  |
|  |  | Rezystancja Zakresy: 400 Ω/ 4 kΩ/ 40 kΩ/ 400 kΩ/ 4 MΩ 40 MΩ |  |
|  |  | Pojemność Zakresy: 4 nF/ 400 nF |  |
|  |  | Temperatura Zakres: 0 ÷ 750 st. C |  |
|  |  | hFE 1 ÷ 1000 |  |
|  |  | Test diody |  |
|  |  | Test ciągłości |  |
|  |  | Interfejs RS 232C z oprogramowaniem |  |
|  |  | Zasilacz sieciowy: Wyjście regulowane min. 0÷30V, 0÷3A |  |
|  |  | Ograniczenie prądowe 3A + 5 % ÷ 15 % |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 15V;1A |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 5V; 2A |  |
|  |  | Wzmacniacz audio: |  |
|  |  | Pasmo min. 20 Hz ÷ 20 kHz |  |
|  |  | Napięcie wejściowe 0,05 Vrms ÷ 0,5 Vrms, |  |
|  |  | Impedancja wej. 50 kΩ |  |
|  |  | Wzmocnienie 0 ÷ 20 |  |
|  |  | Moc 1 W |  |
|  |  | Gwarancja na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce |  |
|  | Lampa warsztatowa | Lampa warsztatowa z podświetleniem LED | 1 szt. |
|  |  | Soczewka szklana |  |
|  |  | Podświetlenie: min. 108 diod LED |  |
|  |  | Wymiary soczewki 7,5" x 6,2" +/- 0,2” |  |
|  |  | Powiększenie min. 5 dioptrii |  |
|  |  | Mocowanie do krawędzi |  |
|  |  | Zasilanie 220~230V AC |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | 3 szt. |
|  | Pinceta SMD prosta | Pinceta SMD prosta | 3 szt. |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego materiału i/lub urządzenia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowe i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły materiałów i sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczone materiały i sprzęt muszą mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego towaru w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- zgłoszenie następuje pisemnie na adres …………………. pocztą elektroniczną na e-mail:…………….. lub faksem  pod nr ....................................................

- osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego: ………………………………….. .

- Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru towaru.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 10.04.2015r., przed godz. 13.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert –10. 04.2015 do godz. 12:45

- Termin otwarcia ofert –   10.04.2015 do godz. 13.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 1 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 9 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie

2)	oczywiste omyłki rachunkowe

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 27. marca 2015r.

p. o. Kanclerz

Zbigniew Gorgosz

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej