# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz pompy próżniowej na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I: termometry elektryczne, higrometr cyfrowy, suwmiarka elektroniczna

- Część II: pompa próżniowa

- Część III: miernik stacjonarny pH, pipety automatyczne,

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Część I: termometry elektryczne, higrometr cyfrowy, suwmiarka elektroniczna

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Termometr elektroniczny nr 1 | Zakres pomiaru min. niż - 50 oC do 200 oC, Rozdzielczość 0,1 ºC | 6 szt. |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  | Termometr elektroniczny nr 2 | Zakres pomiaru min. - 50 oC do 600 oC, Rozdzielczość max. 1 ºC, | 4 szt. |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  | Termometr elektroniczny nr 3 | Zakres pomiaru min -50 oC do 1300 oC Rozdzielczość max. 1 ºC, | 2 szt. |
|  |  | Gwarancja min.24 m-ce |  |
|  | Higrometr cyfrowy | Przenośny | 4 szt. |
|  |  | Zakres działania od min. -20 oC do 50 oC i 20% do 99% wilgotności |  |
|  |  | Zakres działania 20% do 99% wilgotności |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  | Suwmiarka elektroniczna | Suwmiarka elektroniczna Obudowa metalowa | 2 szt. |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |

- Część II: pompa próżniowa

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Pompa próżniowa | Dwustopniowa | 1 szt. |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  |  | Typ pompy - olejowa łopatkowa, |  |
|  |  | Potrzebna wydajność (szybkość pompowania) - min. 1,1m3/h |  |
|  |  | Oczekiwany osiągany poziom próżni (ciśnienia końcowego) - 10mbar |  |
|  |  | Zasysane medium - powietrze atmosferyczne o max. zawilgoceniu 80%, |  |
|  |  | Moc silnika - max. 2kM, |  |
|  |  | Połączenie - nie większe niż 1/2" |  |
|  |  | Zasilanie - 240 lub 400V |  |
|  |  | Poziom hałasu (głośność) (dB(A)) max 65 |  |
|  |  | Pompa ma pracować w laboratorium (brak klimatyzacji) |  |
|  |  | Typ ochrony (IP) - brak dostępu do przyłączy elektrycznych, części wirujących oraz nagrzewających się |  |

- Część III: miernik stacjonarny pH, pipety automatyczne

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Stacjonarny miernik pH | Stacjonarny miernik pH/Ion wraz z elektrodą | 1 szt. |
|  |  | Uniwersalny miernik do pomiarów pH, mV/ORP i stężenia jonów |  |
|  |  | zakres pH -2.000 do 20.000, rozdzielczość pH 0.001 / 0.01 / 0.1; |  |
|  |  | dokładność względna pH ± 0.002 |  |
|  |  | zakres Mv -2000.0 do 2000.0 |  |
|  |  | rozdzielczość Mv 0.1 / 1 |  |
|  |  | dokładność Mv względna ± 0.2; |  |
|  |  | zakres temperaturowy co najmniej -5.0 do 130.0 |  |
|  |  | wyświetlacz kolorowy TFT4.3 cala |  |
|  |  | zasilacz zewnętrzny 9-12V/10W |  |
|  |  | zakres stężenia 1.00E-9 to 9.99E+9 |  |
|  |  | dokładność stężenia +/- 0.5%; |  |
| \ |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  | Pipeta automatyczna nr 1 | jednokanałowa | 1 szt. |
|  |  | o zakresie 0,5-10 µl |  |
|  |  | ze świadectwem wzorcowania |  |
|  |  | Z kompletem końcówek |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  | Pipeta automatyczna nr 2 | jednokanałowa | 1 szt. |
|  |  | o zakresie 100-1000 µl |  |
|  |  | ze świadectwem wzorcowania |  |
|  |  | Z kompletem końcówek |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |
|  | Pipeta automatyczna nr 3 | jednokanałowa | 1 szt. |
|  |  | o zakresie 0,5-100 µl |  |
|  |  | ze świadectwem wzorcowania |  |
|  |  | Z kompletem końcówek |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce |  |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowy i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego towaru w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru towaru.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 21 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz pompy próżniowej do  Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 05.11.2015r., przed godz. 12.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 05.11.2015r., do godz. 11.45

- Termin otwarcia ofert –   05.11.2015r.,do godz. .12.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 1 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 9 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie

2)	oczywiste omyłki rachunkowe

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 27. października 2015r.

Kanclerz

Zbigniew Gorgosz

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej