# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa sprzętu komputerowego

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanego dalej  „sprzętem” lub „towarem”. Kod CPV: 30213100-6  - komputery przenośne, 30213300-8 - komputery biurkowe, 30231300-0 - Monitory ekranowe, 32422000-7 – elementy składowe sieci, 48000000-8  - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I: Zestaw komputerowy, komputer przenośny, projektor multimedialny krótkoogniskowy

- Część II: drukarka 3D

- Część III:   Ruter, Serwer drukuMFP +serwer pamięci

- Opis przedmiotu zamówienia.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY |
| --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
|  | Zestaw komputerowy – 2 szt. | Zestaw zawiera: monitor, jednostka centralna, peryferia |
|  |  | Procesor umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 4950 punktów w teście PassMark CPU Mark, (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim |
|  |  | Pamięć RAM minimum 1 x 4 GB o częstotliwości min. 1600Hz |
|  |  | Płyta główna z chipsetem dedykowanym przez producenta procesora. Wbudowany kontroler SATA III. |
|  |  | Złącza i interfejsy zintegrowane z płytą główną: 1 x PCI-E 16x; 3 x PCI-E 1x; 2 x SATA III; 2 x USB 2.0 przedni panel; 6 x USB 2.0 (w tym 2 x USB3.0) tylni panel; 1 x HDMI lub DisplayPort; 1 x D-sub; 1 x RJ45; 3 x Audio; |
|  |  | dysk twardy Zainstalowany minimum 500GB SATA III, 7200 rpm, cache 16MB. |
|  |  | Karta grafiki zintegrowana |
|  |  | Karta sieciowa LAN zintegrowana 10/100/1000 Mbit ze wsparciem dla Remote Wake-UP tj. zdalnego budzenia komputera, ze stanu uśpienia przy zminimalizowanym poborze energii lub zdalny start komputera wyłączonego, ale podłączonego do źródła zasilania |
|  |  | Nagrywarka wbudowana DVD-RW +/-, SATA wraz z dedykowanym oprogramowaniem do nagrywania. |
|  |  | System operacyjny Windows 7 Professional 64--bit, polska wersja językowa. System w wyniku reinstalacji nie wymaga rejestracji u producenta oprogramowania. |
|  |  | Sterowniki zainstalowane wszystkie wymagane do wbudowanych urządzeń/podzespołów Dołączone sterowniki do wszystkich podzespołów komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego na nośnikach CD lub DVD |
|  |  | BIOS Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń |
|  |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia ilości rdzeni w procesorze. |
|  |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora |
|  |  | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |
|  |  | Możliwość wyłączenia trybu bootowania dla urządzeń podłączanych do USB, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne |
|  |  | Zasilacz o mocy max. 300W aktywne PFC, cicha praca, dodatkowe wentylatory chłodzenia |
|  |  | Obudowa typu Mini Tower z wyjściami na przednim panelu Audio i 2 x USB. Wolne kieszenie: 1 x 5.25”. Gniazdo na linkę zabezpieczającą (typu Kensigtona), ucho na kłódkę. Obsługa i wymiana elementów bez użycia śrubokręta i innych narzędzi. Kolorystycznie czarna lub czarno-srebrna. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - Awarię BIOS-u - Awarię procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, - uszkodzenia kontrolera Video, płyty głównej, baterii płyty głównej - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych dla płyty głównej |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: klawiatura standardowa USB, myszka przewodowa 1000dpi złącze USB, Kolory wyposażenia czarne lub czarno-srebrne |
|  |  | Dodatkowe oprogramowanie licencja OPEN MS Office 2013Proffesionall EDU |
|  |  | Monitor | Przekątna ekranu min. 21.5”, rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD). Technologia podświetlania LED |
|  |  |  | Format 16:9 |
|  |  |  | Jasność minimum 250cd/ m2 typowa |
|  |  |  | Kontrast typowy 1000:1 (5000000:1) |
|  |  |  | Czas reakcji plamki maksymalnie 2ms |
|  |  |  | Wielkość plamki 0.248 mm |
|  |  |  | Kąty widzenia (pion/poziom) 170 poziomo / 160 pionowo |
|  |  |  | Kąt pochylenia w górę 20stopni |
|  |  |  | Złącze wbudowane złącza: Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D), HDMI |
|  |  |  | maksymalny pobór energii 21W |
|  |  |  | Gwarancja pisemna producenta minimum 36 miesięcy w następnym dniu roboczym |
|  |  |  | Inne: wbudowane głośniki 2 x 1W stereo, wbudowany zasilacz sieciowy, |
|  |  |  | dołączone kable: zasilający, kabel DVI i D-Sub, HDMI, audio, kolor zgodny z kolorem zestawu |
|  |  |  | Certyfikat TCO6 |
|  |  |  | Przekątna ekranu min. 21.5”, rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD). Technologia podświetlania LED |
|  |  | Rękojmia i gwarancja pisemna 36 m-cy w następnym dniu roboczym. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny komputerów stacjonarnych będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
|  | Firewall + IPS | Urządzenie posiada zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa i ma posiadać poniższe funkcje: |
|  |  | OBSŁUGA SIECI | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewalla, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. |
|  |  | ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) | Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy StatefulInspection. |
|  |  |  | Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. |
|  |  |  | Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge). |
|  |  |  | Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. |
|  |  |  | Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall’u. |
|  |  |  | Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). |
|  |  |  | Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). |
|  |  | INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) | System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. |
|  |  |  | Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. |
|  |  |  | Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. |
|  |  |  | Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. |
|  |  |  | Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. |
|  |  |  | Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. |
|  |  | KSZTAŁTOWANIE PASMA (TrafficShapping) | Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. |
|  |  |  | Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. |
|  |  |  | Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). |
|  |  | OCHRONA ANTYWIRUSOWA | Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). |
|  |  |  | Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. |
|  |  |  | Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. |
|  |  |  | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. |
|  |  | OCHRONA ANTYSPAM | Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). |
|  |  |  | Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: białe/czarne listy, DNS RBL, heurystyczny skaner. |
|  |  |  | W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. |
|  |  |  | Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. |
|  |  |  | Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). |
|  |  |  | Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: |
|  |  | WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) | Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). |
|  |  |  | Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: |
|  |  |  | PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN |
|  |  |  | SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal |
|  |  |  | Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). |
|  |  |  | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. |
|  |  | FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW | Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. |
|  |  |  | Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. |
|  |  |  | Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. |
|  |  |  | Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora. |
|  |  |  | Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST. |
|  |  |  | Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: |
|  |  |  | blokowanie dostępu do adresu URL, |
|  |  |  | zezwolenie na dostęp do adresu URL, |
|  |  |  | blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. |
|  |  |  | Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. |
|  |  |  | Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. |
|  |  |  | Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. |
|  |  |  | Możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. |
|  |  |  | Urządzenie ma posiadać możliwość włączenia pamięci cache dla ruchu http. |
|  |  | UWIERZYTELNIANIE | Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: |
|  |  |  | lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), |
|  |  |  | zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP) , |
|  |  |  | integracje z serwerem Microsoft Active Directory. |
|  |  |  | Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: |
|  |  |  | SSL, |
|  |  |  | Radius, |
|  |  |  | Kerberos. |
|  |  |  | Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory. |
|  |  |  | Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta. |
|  |  |  | Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny. |
|  |  | ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI OD DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH (ISP). | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. LoadBalancing). |
|  |  |  | Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: |
|  |  |  | równoważenie względem adresu źródłowego, |
|  |  |  | równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia). |
|  |  |  | Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. |
|  |  |  | Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów. |
|  |  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. |
|  |  | POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA | Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci |
|  |  |  | Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay |
|  |  |  | Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6 |
|  |  |  | Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. |
|  |  |  | Urządzenie musi posiadać usługę klienta NTP. |
|  |  |  | Urządzenie musi posiadać DNS Proxy. |
|  |  | ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM | Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. |
|  |  |  | Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. |
|  |  |  | Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. |
|  |  |  | Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). |
|  |  |  | Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. |
|  |  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania i aktualizacji systemu operacyjnego (firmware) bezpośrednio z Internetu. |
|  |  |  | Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). |
|  |  |  | Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora. |
|  |  |  | Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. |
|  |  | RAPORTOWANIE | Urządzenie misi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. |
|  |  |  | System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. |
|  |  |  | System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego. |
|  |  |  | System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. |
|  |  | PARAMETRY SPRZĘTOWE | Urządzenie ma być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 120 GB. |
|  |  |  | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 – min. 12 |
|  |  |  | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G. |
|  |  |  | Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 8 niezależnych łączy WAN. |
|  |  |  | Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS – min. 2 Gbps. |
|  |  |  | Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 650 Mbps. |
|  |  |  | Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż 1000. |
|  |  |  | Obsługa min. 250 VLAN-ów. |
|  |  |  | Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min. 600 000. |
|  |  |  | Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. |
|  |  | Urządzenie ma posiadać moduł wykrywania typu i wersji oprogramowania sieciowego, którego ruch jest filtrowany przez urządzenie. |
|  |  | Moduł skanujący musi działać na urządzeniu. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązania z agentem instalowanym na komputerach w sieci. |
|  |  | Moduł ma nie tylko wykrywać oprogramowanie ale również wykrywać i informować o lukach i podatnościach występujących w wykrytym oprogramowaniu. |
|  |  | Audyt Podatności działa każdorazowo, gdy komputer lub serwer z sieci LAN generuje ruch przechodzący przez urządzenie. Ruch ten jest sprawdzany przez firewall i IPS jednocześnie, dzięki czemu Audyt Podatności uzyskuje informacje na temat aplikacji inicjującej dany ruch. Następnie Audyt sprawdza wykrytą aplikację pod kątem wrażliwości na ataki i zagrożenia. Audyt prezentuje szczegółową listę aplikacji sieciowych, pracujących na stacjach roboczych, jak np, Google Desktop, Firefox, Skype, streaming stacji radiowych, programy antywirusowe itp. Kliknięcie na wskazaną przez narzędzie aplikację powoduje wyświetlenie wszystkich komputerów, na których dany program został zainstalowany, a także pozwala sprawdzić wersję konkretnej aplikacji oraz system pod jakim działa wybrana wersja. |
|  |  | Audyt Podatności wzmacnia bezpieczeństwo na dwa sposoby - wyszukuje nieaktualne wersje oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach, a dodatkowo wykrywa niedozwolony ruch wewnątrz sieci. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości system powiadamia o nich automatycznie, wskazując zagrożone stacje robocze. Sugeruje także źródła z których można pobrać odpowiednie poprawki i aktualizacje, które przywrócą optymalny poziom bezpieczeństwa. |
|  |  | Stan sprawdzanej sieci Audyt Podatności komunikuje trzema kanałami/zakładkami: ukazuje słabe punkty firmowej sieci w niższych warstwach ISO OSI wykrywa słabe punktu w warstwie aplikacji zestawia problematyczne zdarzenia wykryte w monitorowanej sieci |
|  | Notebook – 1 szt | Procesor umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 2700 punktów w teście PassMark CPU Mark, (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim |
|  |  | Matryca (przekątna) 17,3 cale |
|  |  | Ekran dotykowy Nie |
|  |  | Matryca (rozdzielczość) WXGA++ 1600 x 900 (16:9) |
|  |  | Matryca (powłoka) matowa |
|  |  | Matryca (opis) 17.3 inch LED Backlit Display with Truelife and HD+ resolution (1600 x 900) |
|  |  | Pamięć zainstalowana (pojemność) 4 GB |
|  |  | Pamięć (technologia) DDR3L |
|  |  | Dysk twardy (pojemność) 500 GB |
|  |  | Dysk twardy (interfejs) SATA |
|  |  | Dysk twardy (prędkość) 5400 obr/min |
|  |  | Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM |
|  |  | Karta graficzna - zintegrowana |
|  |  | Karta dźwiękowa Zintegrowana |
|  |  | Wbudowany mikrofon Tak |
|  |  | Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet |
|  |  | Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b/g/n |
|  |  | Bluetooth Tak |
|  |  | Bluetooth (opis) Bluetooth v4.0 |
|  |  | Kensington Lock Tak |
|  |  | HDMI Tak |
|  |  | Czytnik kart pamięci Tak |
|  |  | USB 2.0 2 szt. |
|  |  | USB 3.0 1 szt. |
|  |  | System operacyjny Windows 8.1 64-bit |
|  |  | Dodatkowe oprogramowanie licencja OPEN MS Office 2013 Proffesionall EDU |
|  |  | Gwarancja 24 miesiące |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt | Interfejs USB 2.0 |
|  |  | Interfejs Ethernet Tak |
|  |  | Praca w sieci Tak |
|  |  | Druk dwustronny (Duplex) Ręczny (z obsługą przez sterownik) |
|  |  | Technologia druku Laserowa |
|  |  | Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi |
|  |  | Rozdzielczość wydruku kolor n/d dpi |
|  |  | Maks. prędkość wydruku mono 20 str/min |
|  |  | Normatywny cykl pracy 8000 str/mies |
|  |  | Czas wydruku pierwszej strony 9,5 s |
|  |  | Maks. obsługiwana pamięć 128 MB |
|  |  | Typ skanera Stolikowy |
|  |  | Rozdzielczość skanera 1200 dpi |
|  |  | Prędkość kopiowania 20 str/min |
|  |  | Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi |
|  |  | Zmniejszanie / powiększanie 25-400 % |
|  |  | Wbudowany FAX tak |
|  |  | FAX - Maks. prędkość transmisji danych 33,6 kBps |
|  |  | FAX - Rozdzielczość 300 x 300 dpi |
|  |  | Maks. gramatura nośnika 163 g/m2 |
|  |  | Min. gramatura nośnika 60 g/m2 |
|  |  | Obsługiwane formaty nośników A4; A5; koperty (ISO DL, C5, B5) |
|  |  | Podajnik standardowy (pojemność) 150 Arkuszy |
|  |  | Gwarancja 24 miesiące |
|  | Dysk zewnętrzny 2 sztuki . | Format : 3,5 cala |
|  |  | Typ: magnetyczny |
|  |  | Pojemność: 2000 GB |
|  |  | Interfejs : USB 3.0 |
|  | Zewnętrzny napęd – 1 szt | DVD-RW USB |
|  |  | Obsługa Plug and Play |
|  |  | Zasilanie z gniazda USB |
|  |  | Obsługaformatów CD-R/RW, DVD ±R/ ±RW ,+R/-R dwuwarstowa i DVD-RAM |
|  | myszki nr 1 - 8 | do laptopa |
|  | Pendrive 1 szt | 8 GB |
|  | Pendrive 2 szt | 16 GB |
|  | Pokrowiec do notebooka 13 ` - 1 szt | Pokrowiec do notebooka 13 ` |
|  | Pokrowiec do notebooka 17 ` - 1szt | Pokrowiec do notebooka 17 ` |
|  | myszki nr 2– 3 szt | do komputerów stacjonarnych |

- Zamawiający załącza do ogłoszenia pomocniczo wyniki testów PassMark - CPU  Mark z dnia 17.12.2014r., które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego materiału i/lub urządzenia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko sprzęt zgodnie                           z warunkami oraz postanowieniami wzoru Umowy, oraz  warunkami ogłoszenia o zamówieniu –i przedstawioną ofertą.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, instalacja sprzętu oraz wszelkich usług dodatkowych takich jak pomoc techniczna, serwisy gwarancyjne oraz wszelkich innych nie wymienionych z nazwy a niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Dostarczony sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca dostawy.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym w szczególności wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia , zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089).

- Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne,  podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego  użytkowania, gotowy do  uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Wykonawca dostarczy sprzęt dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.

- Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do każdego sprzętu karty gwarancyjnej.

- Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia nośników a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramach niniejszego  zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, oraz że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy nabywa licencję do korzystania  w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany dostarczonego sprzętu w przypadku gdy nie spełnia on minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w Arkuszu Kalkulacyjnym. Wykonawca dokona wymiany sprzętu na własny koszt i odpowiedzialność nie później niż w ciągu   7 dni od daty zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego.

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji na okres określony  w ofercie Wykonawcy i liczony od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy wymianę towaru lub jego podzespołu na nowy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 30 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Rektorat ul. Staszica 1,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu komputerowego – nie otwierać przed 22.12.2014., przed godz. 13.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert –22.12.2014 do godz. 12:45

- Termin otwarcia ofert –   22.12.2014 do godz. 13.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 - testy

Nowy Sącz, dnia 17. grudnia 2014r.

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej