ZP. 382-10/2011

Nowy Sącz: Zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS), oraz instalacji kolektorów słonecznych a także rozbudowa i dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w nowo wznoszonych budynkach Instytutu Kultury fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Numer ogłoszenia: 106215 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu , ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 4434545, faks 018 4434545.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pwsz-ns.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS), oraz instalacji kolektorów słonecznych a także rozbudowa i dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w nowo wznoszonych budynkach Instytutu Kultury fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.1.3.1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS) w nowo wznoszonych budynkach Hali Sportowej, Dydaktycznym i Basenu oraz instalacji kolektorów słonecznych w nowo wznoszonych budynkach Hali Sportowej i Basenu - Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, na który składają się: II.1.3.1.a) wykonanie analizy i weryfikacja założeń systemu BMS, instalacji kolektorów słonecznych a także instalacji wentylacji mechanicznej w oparciu o dane z przeprowadzonego audytu istniejącej dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót budowlanych; II.1.3.1.b) wykonanie dokumentacji projektowej (opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysów i przedmiarów robót wraz z opracowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego) systemu zarządzania budynkiem (BMS); II.1.3.1.c) wykonanie dokumentacji projektowej (opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysów i przedmiarów robót wraz z opracowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego) instalacji kolektorów słonecznych; II.1.3.1.d) wykonanie dokumentacji projektowej (opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysów i przedmiarów robót wraz z opracowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego) instalacji wentylacji mechanicznej wraz koordynacją z pozostałymi systemami na obiektach; II.1.3.1.e) uczestniczenie w uzgodnieniach i uzupełnienie projektu w trakcie wydawania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych - jeśli zajdzie taka konieczność; II.1.3.1.f) złożenie w imieniu inwestora wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych; II.1.3.1.g) realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu zaprojektowanego systemu BMS, instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej wraz koordynacją z pozostałymi systemami na obiektach; II.1.3.2) Zamawiający informuje, że: II.1.3.2.a) właścicielem niezbywalnych praw autorskich do dzieła stanowiącego dokumentację projektową robót budowlanych pn. Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu są: Państwo Remigiusz Owczarek i Danuta Owczarek, Dmosin Drugi 89 B, 95-061 Dmosin. Zamawiający na podstawie umowy nr 1/2009/IKF z dnia 21 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a Remigiuszem Owczarek i Danutą Owczarek nabył prawa autorskie do wykonania robót budowlanych na podstawie dzieła stanowiącego projekt wykonania Budowy Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Do obowiązków wykonawcy należy zachowanie wszystkich wymagań i obowiązków wynikających z wykonania utworu zależnego w myśl art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.); II.1.3.2.b) realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w koordynacji z realizacją robót budowlanych pn. Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, które na podst. umowy nr 28/PZP/2010 zawartej w dniu 16 sierpnia 2010 r. realizowane są przez Wykonawcę EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A. z siedzibą: ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa. II.1.3.3) Zakres przedmiotu zamówienia dot. systemu zarządzania budynkiem (ang. BMS - Building Management Systems): II.1.3.3.a) BMS - zakres podstawowy. Zadanie obejmie zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego z innym systemami wspólnej platformy BMS. System w pierwszym zakresie obejmie sterowanie i monitoring już istniejących w dokumentacji urządzeń czyli: centrale wentylacyjne (doposażenie w sterowniki DDC) wentylatory, monitoring kotłowni, sterownie i monitoring oświetlenia auli, wpięcie do systemu kamer IP. Prace mają obejmować modernizacje wszystkich rozdzielni elektrycznych, dołożenie niezbędnego okablowania i urządzeń. Integracja z innymi systemami ma obejmować wpięcie do BMS pozostałych systemów bezpieczeństwa (SSWiN, KD,CCTV), optymalizacja pracy urządzeń. Instalacja systemu BMS oraz pozostałych systemów ma gwarantować możliwość dalszej rozbudowy oraz integracji z pozostałymi budynkami, które w przyszłości maja zostać zaadaptowane do standardów IKF PWSZ. II.1.3.3.b) System Sygnalizacji Włamania i Napadu z Kontrolą Dostępu zintegrowany z systemem BMS. System ma obejmować wszystkie istotne dla bezpieczeństwa pomieszczenia Zaplecza Stadionu, Budynku Dydaktycznym, Hali Sportowej oraz Basenu. W zakresie instalacji przewiduje się zaprogramowanie odrębnych stref pozwalających na niezależną ochronę obiektów oraz zgromadzonego w nich majątku przed aktami wandalizmu oraz kradzieży. System SSWIN ma zostać zbudowany w oparciu o urządzenia klasy S co pozwoli na uzyskanie maksymalnej zniżki ubezpieczeniowej. II.1.3.3.c) Sieciowy System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP). Modernizacja istniejącego projektu ma obejmować strefy zewnętrzne i parkingi, kamery na budynkach. System ochrony zewnętrznej CCTV IP stanowić będzie uzupełnienie i rozszerzenie projektowanego systemu kamer wewnętrznych w zakresie pozwalającym na dozór terenów zewnętrznych obiektów. Modernizacja ma pozwalać na wykorzystanie dowolnego PC w sieci LAN do podglądu kamer na wspólnej platformie BMS. II.1.3.3.d) Modernizacja serwerowi. Zakłada się wykonanie podłogi technicznej w celu łatwej modernizacji systemu teleinformatycznego. II.1.3.3.e) Stałe Urządzenie Gaśnicze. Zadanie ma na celu zabezpieczyć serwerownie (cenny majątek zgromadzony w serwerowni). Wyposażenie serwerowni w system SUG obejmuje butle ze środkiem gaśniczym uwalnianym pod wpływem temperatury lub sygnałem z czujnika dymu zainstalowanym w pomieszczeniu. Możliwa integracja i monitorowanie stanu instalacjina platformie BMS. II.1.3.3.f) Analizatory sieci oraz inne sczytywanie mediów. Zakłada się wykonanie w rozdzielniach głównych instalacje analizatorów sieci oraz inne w zakresie sczytywania mediów. Zadanie ma polegać na wykonaniu okablowania do liczników. Ustawienie harmonogramów pracy itp. Sczytywanie zużycia energii dla poszczególnych budynków. Cała instalacja ma wykorzystywać integrację na platformie BMS. II.1.3.3.g) Centralny Zegar Obiektowy wraz z zegarami wtórnymi. Zadanie ma celu doposażyć kompleks w zegary na korytarzach, w częściach wspólnych pokazujący jeden czas zintegrowany i sterowany radiowo z zegarem atomowym zlokalizowanym we Frankfurcie nad Menem. II.1.3.3.h) Modernizacja systemu nagłośnienia poprzez wprowadzenie centralnego mikrofonu do systemu wraz ze strefą zewnętrzną. Dołożenie dodatkowej strefy zewnętrznej oraz głośników w korytarzach budynku dydaktycznego. Mikrofon może być zlokalizowany w dowolnym miejscu w kompleksie do ustalenia w terminie późniejszym. II.1.3.3.i) Dodatkowa modernizacja systemu grzewczego kompleksu poprzez instalacje solarów - monitoring instalcji. Wpięcie do systemu np. poprzez protokół BacNet- monitorowania dodatkowym obiegiem na podstawie przekazanej przez Inwestora dokumentacji. Instalacja wykorzystująca integrację na platformie BMS. II.1.3.3.j) System sterowania oświetleniem ze wspólnej platformy BMS. Zadanie ma w zmodernizować rozdzielnie elektryczne i spowodować aby w powstało sterownie oświetleniem w częściach wspólnych, lamp zewnętrzne, oświetlenia hali i innych obszarów energochłonnych. Zakres obejmuje analizę wszystkich obwodów oświetleniowych pod kątem zużycia energii, przebudowę i objęcie gwarancją wszystkich rozdzielni elektrycznych, scenariusze zał./wył., wprowadzenie we wskazanych miejscach paneli ciekłokrystalicznych (3szt.) w celu łatwej administracji i zarządzenia systemem. Założenie to max 14 obwodów na obiekt lub łącznie 56 obwodów. Instalacja wykorzystująca integrację na platformie BMS. II.1.3.3.k) Dodatkowy monitoring technologii basenowej. Informacja o stanie central basenowych a szczególnie usterki oraz alarmy. Instalacja wykorzystująca integrację na platformie BMS. II.1.3.3.l) Dodatkowy system domofonowy w oparciu o istniejącą w dokumentacji centralę telefoniczną. Budynek Dydaktyki jako wiodący obiekt w kompleksie wyposażony ma mieć instalacje domofonowa umożliwiająca komunikację głosowa z osobami znajdującymi się na zewnątrz obiektu oraz poza jego terenem - bramka wejściowa. II.1.3.3.ł) Okablowanie sal dydaktycznych pod kątem urządzeń multimedialnych lub tablic interaktywnych. W ramach tego zadania analiza rozmieszczenia gniazd 230 V, urządzeń, które będą instalowane w przyszłości, projekt okablowania kompleksowego przykładowej Sali dydaktycznej. Wykonanie okablowani AV, LAN ( sufit ), 230V itd. Instalacja wykorzystująca integrację na platformie BMS. II.1.3.3.m) System ESOK - Elektroniczny System Obsługi Klienta. Głównym zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy, barze i innych, także wypożyczenie i zwrot asortymentu. Zakłada się wykonanie kompleksowego systemu wraz z dostawą szafek x 30 typ L2 oraz 2 punkty kasowe: jeden w Budynku Basenu a drugi w Budynku Hali. II.1.3.3.n) System uzdatniania wody basenowej - w ramach tego elementu należy wykonać zamianę tradycyjnego systemu dozowania, pomiaru i regulacji parametrów fizykochemicznych na układ pracujący w sieci Ethernet (zdalna obserwacja prac oraz możliwość sterowania). Przewiduje się zastosowanie wytwornicy podchlorynu sodowego na miejscu (elektroliza soki kuchennej). II.1.3.3.o) Zamawiający informuje, że: - Wykonawca w zakresie modernizacji szaf elektrycznych przejmuje gwarancję na układ modernizowany i elementy znajdujące w rozdzielniach elektrycznych, - Wykonawca instalując w szafach RG w poszczególnych budynkach analizatory obejmie gwarancją obwody podlegające analizie. II.1.3.4) Zakres przedmiotu zamówienia dot. instalacji kolektorów słonecznych: II.1.3.4.a) Budynek Basenu w ilości około 60 szt. kolektorów słonecznych o pow. czynnej w granicach 120 m²; II.1.3.4.b) Budynek Hali Sportowej w ilości około 36 szt. kolektorów słonecznych o pow. czynnej w granicach 72 m2; II.1.3.4.c) ponadto należy zaprojektować i wykonać: częściową zmianę instalacji odgromowej, instalację elektryczną i automatyki, instalację kolektorów słonecznych wraz ze zmianą technologii węzłów cieplnych podgrzewających c.w.u. oraz instalację węzeła cieplnego podgrzewającą wodę basenową. Należy także skoordynować i dokonać rozruchu systemu c.w.u. wraz z systemem będącym przedmiotem realizacji umowy nr 28-PZP-2010 zawartej w dniu 16 sierpnia 2010 r. realizowanej przez Wykonawcę EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A. II.1.3.5) Zakres przedmiotu zamówienia dot. rozbudowy i dostosowania istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej wraz koordynacją z pozostałymi systemami na obiektach: II.1.3.5.a) Basen - Hall i Recepcja - Rozbudowa i przystosowanie wentylacji mechanicznej pomieszczeniu hollu i recepcji z wcześniej zaprojektowanej instalacji. Rozbudowa centrali o układ nagrzewnicy wstępnej oraz zastosowanie odzysku ciepła o wyższej sprawności. Zabudowa uzbrojenia sieci wentylacyjnej w klapy p. poż, tłumiki i zakończenia wentylacyjne oraz inne wymagane do spełnienia zadania. II.1.3.5.b) Basen - 1 piętro - Rozbudowa i przystosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami, do nowej aranżacji pomieszczeń pod względem wymagań higieniczno sanitarnych dla każdego pomieszczenia oraz przeciwpożarowym dla całej instalacji. Zastosowanie w centrali układu wymiennika obrotowego o wyższej sprawności odzysku. Zabudowa uzbrojenia sieci wentylacyjnej w klapy p. poż, tłumiki i zakończenia wentylacyjne oraz inne wymagane do spełnienia zadania. II.1.3.5.c) Hala Sportowa - Parter i Piętro - Rozbudowa i dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej pod kątem nowej aranżacji wybranych pomieszczeń na parterze i piętrze. Wprowadzenie nowej centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu dachowym wraz z infrastrukturą wentylacyjną tj. kanały, izolacja, tłumiki, nawiewniki i wywiewniki oraz innymi wymaganymi do spełnienia zadania. Rozbudowa i dostosowanie wentylacji wywiewnej z magazynu sprzętu sportowego. II.1.3.5.d) Budynek Dydaktyczny - Rozbudowa i dostosowanie wentylacji szatni i pomieszczenia gospodarczego. II.1.3.6) Harmonogram realizacji prac projektowych i wykonania robót budowlanych: II.1.3.6.a) Wykonawca będzie realizował zamówienie w terminach wynikających z technologicznej kolejności wykonywania robót budowlanych pn. Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; II.1.3.6.b) Zamawiający wymaga, aby wykonanie analizy i weryfikacja założeń systemu BMS, instalacji kolektorów słonecznych a także instalacji wentylacji mechanicznej w oparciu o dane z przeprowadzonego audytu istniejącej dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót budowlanych a także wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej skoordynowanej z innymi branżami wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia nastąpiło w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy; II.1.3.6.c) Zamawiający wymaga, aby wykonanie wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia wykonywanych na Budynku Dydaktycznym i Hali Sportowej nastąpiło w terminie do 31.07.2011 r.; II.1.3.6.d) Zamawiający wymaga, aby wykonanie wszystkich pozostałych robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia nastąpiło w terminie do 31.12.2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.60.00-5, 48.15.10.00-1, 71.32.00.00-7, 48.42.10.00-5, 31.71.13.00-6, 32.23.40.00-2, 32.23.50.00-9, 35.12.17.00-5, 09.33.11.00-9, 45.33.12.10-1, 42.50.00.00-1, 45.33.12.30-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - III.3.1.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. III.3.1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek wymieniony w pkt. III.3.1.1) musi spełnić każdy z Wykonawców indywidualnie. III.3.1.3) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - III.3.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj: wykażą się wykonanymi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami budowlanymi w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającymi na wykonaniu: III.3.2.1.a) co najmniej jednych robót budowlanych polegających na instalacji systemu elektrolizy membranowej wykonanej na obiekcie basenowym zakwalifikowanym zgodnie z PKOB w Grupie: 1265 (Budynki Kultury Fizycznej ) o wymiarach niecki sportowej minimum 25 m x 12,5 m; III.3.2.1.b) co najmniej 2 robót budowlanych na obiektach zakwalifikowanych zgodnie z PKOB w Grupie: 121 (Budynki niemieszkalne), 122 (Budynki biurowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, szpitale oraz budynki kultury fizycznej) polegające na: - wykonaniu instalacji systemu zarządzania budynkiem (BMS) z minimum 500 punktami na wizualizacji - wykonaniu instalacji systemu zarządzania budynkiem (BMS) z minimum 100 punktami sterująco-monitorującymi; III.3.2.1.c) co najmniej jednych robót budowlanych polegających na wykonaniu integracji systemów niskoprądowych razem z wykonaniem telefonii IP. III.3.2.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny warunku wymienionego w pkt. II.3.2.1.a) - II.3.2.1.c) będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.3.2.3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.2.4) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia: III.3.2.4.a) Minimalna liczba robót budowlanych (o zakresie określonym w pkt. III.3.2.1.a) - III.3.2.1.c) wynosi 4 - za co Wykonawca otrzyma 12 pkt. III.3.2.4.b) Za każde następne wykazane roboty budowlane o zakresie określonym w pkt. III.3.2.1.a) lub III.3.2.1.b) lub III.3.2.1.c) Wykonawca otrzyma 3 pkt. Znaczenie warunku: 25 % III.3.2.4.c) Za każde 100 000,00 PLN brutto wartości robót budowlanych (o zakresie określonym w pkt. III.3.2.1.a) - III.3.2.1.c), Wykonawca otrzyma 1 pkt. Znaczenie warunku: 25 %. III.3.2.5) W przypadku wykazania wartości robót budowlanych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (04.04.2011 r.). III.3.2.6) Zamawiający dokona obliczenia punktacji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - III.3.3.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. III.3.3.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania warunku wymienionego w pkt. IIII.3.3.1) Zamawiający będzie brał pod uwagę potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. III.3.3.2) Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.3.4) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - III.3.4.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. III.3.4.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania warunku wymienionego w pkt. IIII.3.4.1) Zamawiający będzie brał pod uwagę potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. III.3.3.2) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.3.4) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - III.3.5.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, tj: III.3.5.1.a) posiadają środki na rachunku lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN - za co Wykonawca otrzyma 5 pkt. Za każde 100 000,00 PLN więcej, Wykonawca otrzyma kolejny 1 pkt. Znaczenie warunku: 25 %; III.3.5.1.b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN - za co Wykonawca otrzyma 5 pkt. Za każde kolejne 100 000,00 PLN sumy ubezpieczeniowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. Znaczenie warunku: 25 %. III.3.5.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny warunku wymienionego w pkt. III.3.5.1.a) i III.3.5.1.b) będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.3.5.3) Wykonawca, w zakresie wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.5.4) W przypadku wykazania wartości posiadanych środków finansowych na rachunku lub zdolności kredytowej a także sum ubezpieczeniowych w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (04.04.2011 r.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

IV.1.2.1) Warunek 1: Ilość wykazanych robót budowlanych o zakresie określonym w pkt. III.3.2.1.a) - III.3.2.1.c). Znaczenie warunku: 25 %. IV.1.2.2) Warunek 2: Wartość wykazanych robót budowlanych o zakresie określonym w pkt. III.3.2.1.a) - III.3.2.1.c). Znaczenie warunku: 25 %. IV.1.2.3) Warunek 3: Wysokość posiadanych środków na rachunku lub zdolność kredytowa. Znaczenie warunku: 25 %. IV.1.2.4) Warunek 4: Wysokość sumy ubezpieczeniowej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Znaczenie warunku: 25 %.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 80

- 2 - Warunki gwarancji - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rektorat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz - pokój nr. 17 (parter)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Ogólny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz - pokój nr 16 (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: IV.4.16.1) Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, zwanego dalej wnioskiem. IV.4.16.1.a) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek sam lub jako partner w konsorcjum. IV.4.16.1.b) Wniosek powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. IV.4.16.1.c) Wniosek należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność i poufność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości wniosku, kolejne ponumerowanie stron itp. IV.4.16.1.d) Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystych, zamkniętych 2 kopertach (opakowaniu), z których zewnętrzna będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS), oraz instalacji kolektorów słonecznych a także rozbudowa i dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w nowo wznoszonych budynkach Instytutu Kultury fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu - nie otwierać przed 11.04.2011 r. - godz. 08:30. IV.4.16.1.e) Poza oznaczeniami podanymi wyżej druga - wewnętrzna koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby w przypadku stwierdzenia jego opóźnienia można było zawiadomić wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz niezwłocznie zwrócić wniosek. IV.4.16.1.f) Koszty opracowania i dostarczenia wniosku obciążają wyłącznie wykonawcę. IV.4.16.1.g) Wniosek oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. IV.4.16.1.h) Jeżeli wniosek i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - osoba inna niż określona we właściwym odpisie z rejestru - należy dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (stosownie do Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.1.2007 r. (sygn. akt V Ca 85/07) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. IV.4.16.1.i) Dla ułatwienia wniosek można sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej http://zp.pwsz-ns.edu.pl. IV.4.16.2) Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych. Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

KANCLERZ

inż. Zbigniew Zieliński