Pieczęć zamawiającego

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „specyfikacją”,

sporządzona dla roboty budowlanej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” pn.:

PRZEBUDOWA I REMONT DOMU AKADEMICKIEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STOŁÓWKI PRZY UL. DŁUGOSZA 61 W NOWYM SĄCZU - ETAP 2.

Rozdział I – Nazwa i adres zamawiającego

1.	Nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

2.	z siedzibą: ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz,

3.	Kontakt:  tel. 018 4434545, faks 018 4434545.,

4.	e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl

5.	strona internetowa do ogłoszeń: http://zp.pwsz-ns.edu.pl

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont Domu Akademickiego oraz zmiana sposobu użytkowania Stołówki przy ul. Długosza 61 w Nowym Sączu - Etap 2.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje budowę obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do specyfikacji i zawierającą dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, czyli:

    - W zakresie Domu Akademickiego: roboty wewnątrz budynku:  ogólnobudowlane, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnej oraz odwodnienie loggi.

    - W zakresie Stołówki - roboty wewnątrz budynku:  piwnice, parter, schody i pochylnia, przebudowa instalacji zimnej wody i c.w.u., przebudowa instalacji kanalizacyjnej, klimatyzacja, technologia kuchni, wewnętrzna instalacja elektryczna.

  - Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej:

- dokumentację projektową (projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- stanowiącej Załącznik nr 1 do specyfikacji.

  - Zamawiający zwraca uwagę na wytypowanie robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia które w ww. dokumentacji oznaczone zostały jako „Etap 2”.

  - UWAGA!

W dokumentacji wskazanej w lit. C, we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa producenta związana z produktem – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. spełniających wszystkie minimalne parametry techniczne co wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia produkty, a to oznacza, że:

- Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów konstrukcyjnych, itp. określają minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego;

- Dopuszcza się użycie do realizacji przedmiotowych robót budowlanych produktów tylko równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych co jest równoznaczne z tym, że Zamawiający za produkty równoważne uzna tylko takie, które spełnią wszystkie minimalne parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej, a także że zostaną zachowane wszystkie standardy techniczne i jakościowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu oświetlenia;

- Wykonawca, może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do specyfikacji, ale jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, itp. spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego – stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów i/lub urządzeń z wymaganiami określonymi w specyfikacji, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami;

- Wykonawca, który zaoferuje produkty i/lub urządzenia równoważne wymagające zmiany  dokumentacji, o której mowa w lit. C jest zobowiązany do uzyskania zgody projektanta na wprowadzenie tych zmian lub na wykonanie utworu zależnego – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Powyższe wykonawca musi uzyskać własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w wymaganym terminie a także zachowanie postanowień art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

- Wykonawca, który zaoferuje produkty i/lub urządzenia równoważne wymagające zmiany  posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie realizacji zamówienia;

  - Prace winny być wykonane zgodnie z dokumentacją wskazaną w lit. C oraz wzorcem umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, gdyż zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, zwany dalej „Zamawiającym”, wymaga aby wykonawca zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak określone w ww. wzorcu.

  - Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty oraz użyte materiały i urządzenia wykonawca:

- zapewnił min. 3 – letni okres rękojmi, oraz

- udzielił 3 - letniej gwarancji.

  - W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:

- dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia,

- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją, o której mowa w lit. C i wytypowanym w niej zakresem robót,

- zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

  - Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

        - Główny przedmiot: 45-00-00-00-7 (Roboty budowlane);

        - Przedmioty dodatkowe:

1)	45223000-6 (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji);

2)	45262520-2 (Roboty murowe);

3)	45410000-4 (Tynkowanie);

4)	45421000-4 (Roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej);

5)	45432130-4 (Pokrywanie podłóg);

6)	45442100-8 (Roboty malarskie);

7)	45450000-6 (Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe);

8)	45453 000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne);

9)	45332000-6 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne);

10)	45 331000-6 (Instalowanie urządzeń grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

  - Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

  - Zamawiający na podst. art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku wykazania w ofercie podwykonawców Zamawiający stosownie do art. 6471 Kodeksu cywilnego przeprowadzi czynności, o których mowa w pkt 7 Rozdziału XIV specyfikacji. Zamawiający zastrzega, że:

- do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda zamawiającego;

- wymaga przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie;

- podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy;

- wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników;

- podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody wykonawcy i zamawiającego;

- zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez wykonawcę w stosunku do nich;

- wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

  - Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Polska, woj. małopolskie, Nowy Sącz, ul. Długosza 61.

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia:

- Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia ustala się: od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia (zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego) przedmiotu zamówienia ustala się: do 100 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia (zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego) przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany sposobu użytkowania Stołówki przy ul. Długosza 61  ustala się: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – co będzie możliwe w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich, jak:

    - przyczyny techniczne spowodowane koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co uniemożliwiać będzie terminową realizację robót;

    - przyczyny organizacyjne, tj. brak należytego dostępu do terenu budowy;

    - ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej powodujących konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji projektowej zmian. Podstawą dokonania zmian określonych w pkt. 3 będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy (Dzienniku Budowy), przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego, a nadto stosownie podpisane aneksy do umowy.

- Podstawą dokonania zmian określonych w ust. 4 będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy (Dzienniku Budowy) przez Inspektora Nadzoru wystąpienia okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosownie podpisane aneksy do umowy.

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w specyfikacji, zamawiający będzie rozpatrywał oferty:

- w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawców, którzy
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie lub przebudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy) brutto;

- w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawców, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: bez ograniczeń,

  - lub inne wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów a pozwalające na pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót na będącej przedmiotem zamówienia inwestycji.

- w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawców ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w szczególności pod uwagę będą brane oferty:

- Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

- Wykonawców, którzy potwierdzą, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz 
w sytuacji, o której mowa w ust. 3 każdy z wykonawców oraz podmiotów, o których mowa w ust. 3 nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w ust. 4, natomiast przy weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2 lit. A i B pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 3, natomiast przy weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2 lit. C pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.

- Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające:

    - komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów,

    - wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

    - oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu oraz żądane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty mające wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie przetargowej następujących oświadczeń i dokumentów, jak poniżej:

- OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do specyfikacji;

- DOKUMENTY potwierdzające między innymi spełnienie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do specyfikacji – warunki określone zostały w Rozdziale V ust. 2 pkt A.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji – warunki określone zostały w Rozdziale V ust. 2 pkt B.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunki określone zostały w Rozdziale V ust. 2 pkt B.

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w Rozdziale V pkt 2 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 2 lit. e) niniejszego Rozdziału specyfikacji oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – można skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 należy przedstawić w formie oryginału.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3, 4 (jeżeli dotyczy) należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę:

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;

    - zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

    - dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit.e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o którym mowa w pkt 7) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 8) stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wdobosz@nowysacz.pl.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez wykonawcę jak i przez zamawiającego sporządzone będą w języku polskim.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się (w godzinach: poniedziałek: 9:00 – 14:00; wtorek – piątek: 8:00 – 14:00) z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

- w sprawach proceduralnych – mgr Mariola Surówka tel. (0-18) 443-45-45, faks (0-18) 443-46-08 Rektorat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ul. Staszica 1, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż do upływu terminów przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpływa do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX – Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział X – Opis sposobu przygotowywania ofert

- Informacje ogólne.

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

    - Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

    - Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta –  Przebudowa i remont Domu Akademickiego oraz zmiana sposobu użytkowania Stołówki przy ul. Długosza 61 w Nowym Sączu - Etap 2 - nie otwierać przed 30.09.2010 r. do godz. 13:00”.

    - Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

    - Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

    - Przed sporządzeniem oferty wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

- Wymogi formalne.

- Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe przyrzeczenie istotnych warunków kontraktu. Dla ułatwienia ofertę można sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7  do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy załączyć:

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI specyfikacji,

- oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdz. X pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy),

- pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. X pkt II ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy),

- zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w Rozdz. XVI specyfikacji (wymóg porządkowy).

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy – inna osoba niż określona w dokumencie wskazanym w Rozdz. VI pkt 2 lit. e), należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

- Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej 
i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści.

- Oferta wspólna.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą skorzystać z oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

- Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców, o których mowa w pkt 1). W przypadku dokonania wyboru wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie dokonana zostanie uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzorca umowy.

Rozdział XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać:

- na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1 - Sekretariat Ogólny - pokój 16 (parter),

- w terminie: do dnia 30.09.2010 r. do godz. 12:45.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie.

- Zmiana już złożonej oferty następuje poprzez złożenie kolejnej oferty. W takim przypadku koperta lub opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty”.

- Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez okres związania ofertą określony w specyfikacji.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu niezwłocznie bez otwierania.

- Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera – w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do zamawiającego (na adres jak w pkt 1) przed wymaganym terminem do składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

- adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1 –  w  Sali Senackiej – I piętro,

- w dniu: 30.09.2010 r. o godz. 13:00.

Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia.

  - Cena ofertowa winna wynikać z Tabeli elementów cenotwórczych, zawartej we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.

3.	Odnośnie naliczenia prawidłowej stawki podatku VAT Zamawiający zwraca uwagę, że:

  - ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o VAT” przepisem art. 41 ust. 1 stanowi, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 %. Jest to w systemie VAT tzw. stawka podstawowa. Ustawodawca przyjął równocześnie zastrzeżenie, co do stosowania obniżonych stawek VAT, z wyraźnym odesłaniem do konkretnie wskazanych przepisów ustawy o VAT. Ustawodawca upoważnił także Ministra Finansów do obniżenia stawki podatku do wysokości 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług.

  - Przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o VAT ustanowiono, że dla towarów i usług,  o których mowa m.in. w ust. 12 tego artykułu, stawka podatku wynosi 7%.

  - Stawkę tę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  - Definicję społecznego programu mieszkaniowego określa przepis art. 41 ust. 12a ustawy o VAT: obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1264; to ostatnie dotyczy jednak tylko budynków instytucji ochrony zdrowia.

  - Ponadto, zgodnie z przepisem § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu między innymi do:

  - robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

  - obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

  - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

  - Z powołanych przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów wynika więc, że stawkę podatku od towarów i usług 7% należy stosować do całego budownictwa mieszkaniowego, zarówno tego objętego społecznym programem mieszkaniowym, jak i nie objętego tym programem.

  - Przy klasyfikowaniu obiektu, dla zastosowania właściwej stawki VAT, należy mieć na uwadze przepis art. 2 pkt 12 ustawy o podatku VAT, definiujący pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego. Są nimi budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

  - W przedmiotowej sprawie należy mieć również na uwadze regulacje prawne dotyczące pojęć „obiekt budowlany” oraz „budynek”. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przepisem art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 stanowi, że przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, natomiast budynek, to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)

  - budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

  - budynek Domu Akademickiego należy zakwalifikować według PKOB do obiektu budynku zbiorowego zamieszkania grupa 113 klasa 1130 (Klasa obejmuje: Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.).

- Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w załączniku nr 1 do specyfikacji.

- Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych we wzorcu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji oraz w Rozdz. III specyfikacji. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego i powinno obejmować wszystkie obowiązki niezbędne do realizacji robót ujętych w dokumentacji technicznej, jak również nie wynikających z dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania zadania, w szczególności:

- podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcza, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza  budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),

- koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie zimowym i w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych,

- koszty doprowadzenia  miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu sprzed rozpoczęcia robót,

- koszty zapewnienia bezpiecznego dojścia do budynków oraz do funkcjonujących na terenie placu budowy instytucji,

- koszty utrzymania ciągów komunikacyjnych w należytym stanie technicznym w trakcie budowy,

- koszty ewentualnego rozruchu, jeżeli takie wystąpią, koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek sieci lub linii, przewodów itp.,

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, wydatki dotyczące BHP,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie rękojmi oraz gwarancji, itp.,

- wszelkie inne należności związane z wykonywaniem zamówienia.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

- Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów najmu sprzętu, stawek robocizny i podatków oraz kursów walut – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniami wyjątkami określonymi we wzorcu umowy.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko do dokonania wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do rzetelnej wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest również do sprawdzenia dokumentacji technicznej.

- Umowa będzie zawarta na całość robót, zgodnie z materiałami określającymi przedmiot zamówienia. Projekt umowy określający przyszłe zobowiązania Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się  z załączonym do specyfikacji projektem umowy.

Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium: najniższa cena – 100,00 %.

- Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg. następującej formuły:

Wskaźnik ceny = Cena minimalna / Cena badana x 100,00

- Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryterium określonego w pkt 1.

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XIV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni następujących formalności:

- Zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego:

- zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach przewidzianych w art. 94 ust. 1 ustawy, jednakże nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy;

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

- W przypadku wykonawcy, który złożył ofertę wspólną przedstawi umowę o wspólne wykonanie zamówienia (konsorcjum). Umowa regulująca współpracę podmiotów jeżeli występują wspólnie – umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma między innymi sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność podmiotów jest wobec zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej umowie.

- W razie konieczności, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do przepisów art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia osób reprezentujących spółkę do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego tj. stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki, jeżeli z jej treści wynika, że podejmowanie takiej uchwały nie jest wymagane.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale XV specyfikacji.

- Przedstawi do akceptacji zamawiającego:

- harmonogram rzeczowo-finansowy oraz

- kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu kalkulacji ceny.

- W przypadku wskazania w ofercie przetargowej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, stosownie do art. 6471 Kodeksu cywilnego, przedstawi celem uzyskania zgody zamawiającego:

- umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,

- dokumenty dotyczące kwalifikacji podwykonawcy niezbędnych do wykonania powierzonej części zamówienia.

Rozdział XV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 6 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwotę, o której mowa w pkt. 6 zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowane będzie wg zasad określonych w ustawie.

Rozdział XVI – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak we wzorcu umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul, jednakże zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego wzorca umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Rozdz. IV ust. 4 oraz, gdy w trakcie realizacji:

- zamawiający zawiera umowę o zamówienie, którego wykonanie będzie niezbędne dla wykonania przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszego zamówienia,

- powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszego zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy,

- wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).

Rozdział XVII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki ochrony prawnej.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium  na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Rozdział  XVIII – Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a tym samym nie określa minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

- Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”:

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- 99) Art. 96 ust. 3:- zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 4 września 2008 r. (Dz.U.08.171.1058) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 października 2008 r.- zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.223.1778) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2010 r.Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

- Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w ust. 7.4. Zamawiający umożliwi kserokopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę – 0,15 zł,

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.

Rozdział XIX – Wykaz załączników do specyfikacji

| 1) | Załącznik nr 1 - | Dokumentacja techniczna (zawierająca dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); |
| --- | --- | --- |
| 2) | Załącznik nr 2 - | Wzór umowy; |
| 3) | Załącznik nr 3 - | Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; |
| 4) | Załącznik nr 4 - | Wykaz robót budowlanych do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; |
| 5) | Załącznik nr 5 - | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia |
|  | Załącznik nr 6 - | Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów; |
| 6) | Załącznik nr 7 - | Wzór oferty; |
| 7) | Załącznik nr 8 - | Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie. |

.....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego 
lub osoby upoważnionej)