Nowy Sącz, dnia 17.09.2015 r.

ZP.382-21/15

Otrzymują:

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeglądy serwisowe w trakcie okresu gwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy na parterze budynku Domu Akademickiego przy ul. Długosza 61 w Nowym Sączu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, zwana dalej „Zamawiającym” – przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Pytanie 1:

Jakie urządzenia klimatyzacyjne zostały przyjęte w dokumentacji projektowej jako wzorcowe? W przedmiarze jest tylko informacja, że są to urządzenia 7 kW podstropowe.

Odpowiedź na pytanie 1:

Jednostka wewnętrzna: urządzenie inwerterowe o mocy 7kW/7,6 kW chłodzenie/grzanie. Zasilanie 230 V. Przepływ powietrza na biegu wysokim/średnim/niskim m/min. 21,4/19,8/18,2. Wymiary jednostki wewnętrznej 1350/220/650 mm, waga 35 kg. Pobór mocy na chłodzeniu 1,94 kW, na grzaniu 1,92 kW.

Jednostka zewnętrzna o wymiarach 950/834/330 mm, waga 63 kG.

- Pytanie 2:

Zapytanie dotyczy urządzeń jakie zostały ujęte w dokumentacji projektowej. W proponowanej umowie jest informacja, że dokumentacja ta jest zawarta w załączniku nr 2 do umowy. Proszę o udostępnienie załączników do umowy nr 2 i nr 1.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dokumentację techniczną (projektową) stanowi przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obydwa te dokumenty (załacznik nr 1 i nr 2 do Umowy) znajdują się na stronie internetowej i stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVII specyfikacji.

KANCLERZ

/-/ Zbigniew Gorgosz

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie,

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/ ,

- aa.