………………..…...........……………....

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

ARKUSZ KALKULACYJNY

określający minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie części I

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać

***) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego.

****) W przypadku zamówienia realizowanego na podstawie przepisów, dotyczących wewnątrzwspólnotowego obrotu gospodarczego lub zamówienia, które prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrotne obciążenie) Wykonawca w miejscu cen/wartości brutto wskazuje ceny/wartości netto wraz w właściwą adnotacją

| Lp. | NAZWA RODZAJ | Wymagania minimalne/cechy równoważności/ opis oferowanego oprogramowania | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO W PLN**** | WARTOŚĆ BRUTTO W PLN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH*** |  |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Laserowa drukarka kolorowa z duplex Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Technologia druku: laser - kolor | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Format druku: A4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość drukowania - mono [str. / min.]: 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość drukowania - kolor [str. / min.]: 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość druku - mono [dpi]: 600 x 600 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 600 x 600 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje: DUPLEX (automatyczny druk dwustronny) , wyświetlacz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 (32/64-bitowy) / Windows 8/8.1 (32/64-bitowy) / Windows 7 (32/64-bitowy) / Vista (32/64-bitowy) / XP (32/64-bitowy) lub równoważny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dwa zapasowe komplety materiałów eksploatacyjnych (2 zestawy tonerów) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Serwer Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Typ: Server - montowany w szafie rack | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Wysokość (jednostek w stojaku): 1U z szynami do szafy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Skalowalność serwera: Pojedynczy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU wynik min 10160 punktów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć podręczna: 8 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć podręczna na procesor: 8 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | RAM: 16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC - 2133 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kontroler pamięci masowej: RAID ( SAS 12Gb/ s ) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wnęki na urządzenia pamięci serwera: Hot-swap 3, 5" | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy: 2 x 300 GB ( hot-swap ) - SAS 12Gb/ s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napęd optyczny: Nagrywarka DVD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Sterownik grafiki: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć video | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa: 2 x GigEthernet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie nadmiarowe: 2 zasilacze - 350W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny: Windows Serwer 2012 + 5 CAL lub równoważny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Switch nr 1 (LAN 24 porty, 10/100/1000 MB/s) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 6 szt. |  |  |
|  |  | Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: RADIUS QoS - Quality of Service IEEE 802.1p – Priority, DSCP - DiffServ Code Point, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły i standardy: auto MDI/MDI-X, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1D - Spanning Tree | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość magistrali wew.: 52 Gb/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość warstw przełączania: 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Typ obudowy: 1U Rack | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie standardowe: zestaw do montażu w szafie rack 19" | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 36 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Switch nr 2 (LAN 24 porty, 10/100/1000 MB/s) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: RADIUS QoS - Quality of Service IEEE 802.1p – Priority, DSCP - DiffServ Code Point, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły i standardy: Jumbo frame support, auto MDI/MDI-X, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1D - Spanning Tree | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość magistrali wew: 52 Gb/s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ilość warstw przełączania: 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe informacje: 12 portów PoE o mocy min. 100W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Typ obudowy: 1U Rack | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie standardowe: zestaw do montażu w szafie rack 19" | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 36 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Projektor multimedialny | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz – 5 szt. Instytut Techniczny ul. Zamenhofa 1a,33-300 Nowy Sącz – 2 szt. |
|  |  | System projekcyjny - technologia 3LCD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 7 szt. |  |  |
|  |  | Natężenie światła barwnego – minimum 3200 lumen | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość: WXGA, 1280 x 800, 16:10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | High Definition Ready | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik proporcji obrazu: 16:10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Stosunek kontrastu: minimum 15000 : 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Korekcja obrazu: pionowo: ± 30 °, poziomo ± 30 ° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar projekcji: 33 cale - 320 cale | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Złącza USB: funkcja 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przyłącza: Wejście audio typu cinch, MHL, Wejście S-Video, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wejście VGA, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Korekcja obrazu: pionowo: ± 30 °, poziomo ± 30 ° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Tryby kolorów: Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowane głośniki: TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Torba transportowa, kabel komputerowy, kabel zasilający, pilot z bateriami, kabel USB, zestaw instrukcji obsługi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Akcesoria: - uchwyt sufitowy do projektora regulowany, - odległość od sufitu od 60 do 102cm, - system ukrywania kabli, - udźwig odpowiedni do zaoferowanego projektora, - regulacja w pionie 15 do 15 stopni, - regulacja w poziomie (obrót) 360 stopni, - kompatybilny z zaoferowanym projektorem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przewód do monitora VGA | długość – 15 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | - ilość złączy B – 1x – D-Sub męski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | - standard – D-Sub (15 pin) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | - ilość złączy A – 1x – D-Sub męski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Laptop nr 1 (15,6 ‘’) | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Ekonomiczny ul. Jagiellońska 6,33-300 Nowy Sącz – 2 szt. Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz – 1 szt. Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 1,33-300 Nowy Sącz – 3 szt. |
|  |  | Przekątna ekranu: 15,6'', | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 6 szt. |  |  |
|  |  | Procesor: umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 3500 punktów w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy: minimum 500 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM: minimum 8 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny: MS Windows 10 64 bit lub 7, 8.1 z możliwością aktualizacji do Windows 10 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny pozwalający zainstalować oprogramowanie Autodesk AutoCad 2013, Autodesk Inventor 2013, Microsoft Office 2016 i współpracujący z systemem Windows Serwer 2008 , 2012 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet biurowy klasy MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający warunki wskazane w poz. 645 Arkusza | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta graficzna – dedykowana - z wyjściem VGA, HDMI – minimum 2 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj napędu: Multi DVD+/-RW/RAM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta dźwiękowa – zintegrowana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta bezprzewodowa Wi-Fi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bluetooth | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Złącza USB 2.0/3.0 – 3szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Laptop nr 2 (14-15,6‘’) | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz – 1 szt. Instytut Kultury Fizycznej, ul. Kościuszki 1,33-300 Nowy Sącz – 1 szt. |
|  |  | Przekątna ekranu: 14' – 15,6”', (16:9) 1920 x 1080 pikseli | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | Procesor: umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 3500 punktów w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy SSD: minimum 240 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM: DDR3 minimum 8 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny: MS Windows 10 64 bit lub 7, 8.1 z możliwością aktualizacji do Windows 10 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny pozwalający zainstalować oprogramowanie Autodesk AutoCad 2013, Autodesk Inventor 2013, Microsoft Office 2016 i współpracujący z systemem Windows Serwer 2008 , 2012 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet biurowy klasy MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający warunki wskazane w poz. 645 Arkusza | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta graficzna – dedykowana - z wyjściem VGA, HDMI – minimum 2GB - umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 3000 punktów w teście 3DMark11 (http://www.futuremark.com/hardware/gpu) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta dźwiękowa – zintegrowana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta bezprzewodowa Wi-Fi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bluetooth | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Złącza USB 2.0/3.0 – minimum 2szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Laptop nr 3 (17,3’’) | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Przekątna ekranu: 17,3'', | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Procesor: umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 2420 punktów w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy: 1 TB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM: minimum 4 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny: MS Windows 10 64 bit lub 7, 8.1 z możliwością aktualizacji do Windows 10 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny pozwalający zainstalować oprogramowanie Autodesk AutoCad 2013, Autodesk Inventor 2013, Microsoft Office 2016 i współpracujący z systemem Windows Serwer 2008 , 2012 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet biurowy klasy MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający warunki wskazane w poz. 645 Arkusza | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta graficzna dedykowana z 2 GB pamięci z wyjściem HDMI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj napędu: Multi DVD+/-RW/RAM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta dźwiękowa – zintegrowana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta bezprzewodowa Wi-Fi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bluetooth | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Złącza USB 2.0/3.0 – 3szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a,33-300 Nowy Sącz – 12 szt. Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz – 8 szt. |
|  |  | Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 20 szt. |  |  |
|  |  | Procesor: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5480 punktów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna RAM: 8GB (1x8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Parametry pamięci masowej: Min. 500 GB SATA 7200 obr./min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub dysku 2,5” Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm i objętości 15 litrów, waga max 10 kg, Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] - uszkodzenie kontrolera Video - awarię CMOS baterii - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora - test napędu optycznego - test magistrali PCIe - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu . | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio •Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) •Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń •Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. •Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. •Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. •Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. •Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB 2.0 znajdujących się na przodzie obudowy - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem min. 2 aktywnych na panelu przednim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Certyfikaty i standardy: •Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) •Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) •Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram •Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Warunki gwarancji: min. 36 m-cy gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty: - Wbudowane porty: - min. 1 x HDMI - min. 1 x DisplayPort v1.1a; - min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 4 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 3 złącza PCI Epress x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min - Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x - Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional na licencji Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 7 i Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowane dostarczone systemy jak i również przy reinstalacji nie mogą wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet biurowy klasy MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający warunki wskazane w poz. 645 Arkusza | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | MONITOR | Przekątna ekranu min. 24” (61cm), rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD). Technologia podświetlania LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Format 16:9 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Jasność minimum 250cd/m2 typowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrast typowy 1000:1 (12000000:1) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji plamki maksymalnie 2ms lub mniej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielkość plamki 0.277 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt widzenia - pion: 170° poziom: 160° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Złącze wbudowane złącza: Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D), HDMI, audio | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne: wbudowane głośniki 2 x 1W stereo, wbudowany zasilacz sieciowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Dołączone kable: zasilający, kabel D-Sub, HDMI lub DVI, audio, kolor zgodny z kolorem zestawu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny pobór energii 25W. Certyfikat ENERGY STAR. Certyfikat EPEAT Silver | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt pochylenia w górę 21 stopni | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja: min. 36 m-cy w następnym dniu roboczym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy stacjonarny nr 2 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Pedagogiczny ul. Chruślicka 6,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Procesor umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 5480 punktów w teście PassMark CPU Mark, dostępny na stronie: (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). W przypadku gdy oferowany procesor nie znajduje się na wskazanych stronach testów, oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego z wskazanych testów i przedstawienia wydruku z programu testującego potwierdzającego uzyskany wynik. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 17 szt. |  |  |
|  |  | Pamięć RAM DDR4 minimum 8 GB (1x8 GB lub 2x4GB) o częstotliwości min. 2133Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Płyta główna z chipsetem dedykowanym przez producenta procesora. Wbudowany kontroler SATA III. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Złącza i interfejsy zintegrowane z płytą główną:1 x PCI-E 16x 3.0; 2 x PCI-E 1x; 1 x PCI, 4 x SATA III; 2 x USB 3.0 przedni panel; 6 x USB 2.0 (w tym 2 x USB 3.0) tylni panel; 1 x RJ45; 3 x Audio; 1 x COM. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy: minimum 1 TB SATA III, 7200 rpm, cache 32MB. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta grafiki dedykowana z pamięcią własną min. 2GB, złącze PCI-E 16x 3.0, szyna pamięci 128-bit, złącza takie jak w monitorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa: LAN zintegrowana 10/100/1000 Mbit ze wsparciem dla Remote Wake-UP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Nagrywarka: wbudowana DVD-RW +/-, SATA z dedykowanym oprogramowaniem do nagrywania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny pozwalający zainstalować oprogramowanie Autodesk AutoCad 2013, Autodesk Inventor 2013, Microsoft Office 2016 i współpracujący z systemem Windows Serwer 2008 , 2012. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet biurowy klasy MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający warunki wskazane w poz. 645 Arkusza | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Sterowniki: zainstalowane wszystkie wymagane do wbudowanych urządzeń/podzespołów Dołączone sterowniki do wszystkich podzespołów komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego na nośnikach CD lub DVD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | BIOS: Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Inne: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia ilości rdzeni w procesorze | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacz: o mocy max. 350W aktywne PFC, cicha praca, dodatkowe wentylatory chłodzenia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa: typu Mini Tower z wyjściami na przednim panelu Audio i 2 x USB 3.0. Wolne kieszenie: 1 x 5.25”. Gniazdo na linkę zabezpieczającą (typu Kensigtona), ucho na kłódkę. Obsługa i wymiana elementów bez użycia śrubokręta i innych narzędzi. Kolorystycznie czarna lub czarno-srebrna. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: klawiatura standardowa USB, myszka przewodowa laserowa, złącze USB, Kolory wyposażenia czarne lub czarno-srebrne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia Rękojmia i gwarancja pisemna 36 m-cy w następnym dniu roboczym. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny komputerów stacjonarnych będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | MONITOR | Przekątna ekranu min. 24” (61cm), rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD). Technologia podświetlania LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Format 16:9 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Jasność minimum 250cd/m2 typowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrast typowy 1000:1 (12000000:1) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji plamki maksymalnie 2ms lub mniej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielkość plamki 0.277 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt widzenia - pion: 170° poziom: 160° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Złącze wbudowane złącza: Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D), HDMI, audio | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne: wbudowane głośniki 2 x 1W stereo, wbudowany zasilacz sieciowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Dołączone kable: zasilający, kabel D-Sub, HDMI lub DVI, audio, kolor zgodny z kolorem zestawu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny pobór energii 25W. Certyfikat ENERGY STAR. Certyfikat EPEAT Silver | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt pochylenia w górę 21 stopni | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja: min. 36 m-cy w następnym dniu roboczym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Radiolinie nr 1 (komplet) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Interfejs radiowy | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | Interfejsy fizyczne | 2 x 100/1000Base-T (RJ-45) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 x SFP obsługujący transceivery typu 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100/1000Base-T | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc nadawania | +5 dBm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość pracy | 71 - 76 GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Tryb dupleksu | TDD z możliwością zmiany podziału UL/DL w zakresie 50/50, 25/75, 10/90 w trybie programowej zmiany konfiguracji urządzenia, bez modyfikacji sprzętowych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość kanału | 250 MHz , 500 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Modulacja | QPSK, QAM16 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Antena | zintegrowana o szerokości wiązki 1° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | RPE - Klasa 2 (wg. ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 (2009-03) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Zysk 43 dBi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje | obsługa VLAN (IEEE 802.1Q) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | liczba aktywnych VLAN 4096 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | obsługa QinQ (IEEE 802.1ad Provider Bridge) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przepustowość | do 700 Mbps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Szyfrowanie | AES 128, AES 256 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie | konsola (CLI) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | SNMP v2 i v3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | przez przeglądarkę internetową | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie | Power over Ethernet IEEE 802.3at-2009 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | bezpośrednio do urządzenia 48VDC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacz | Dedykowany zasilacz PoE z zabezpieczeniem do radiolinii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wilgotność względna | 0 do 100 % | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Charakterystyka Ethernet | 4096 active VLANs | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Inne | MAC address learning with 4K MAC addresses | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | IEEE 802.1ad Provider Bridge (QinQ) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | IEEE 802.1d Transparent Bridging | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Link state propagation | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Quality of Service (QoS), 802.1Q | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumbo Frames do 16 k | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Czas odpowiedzi na RTT ping | 0.35ms do 0.40ms (jednokierunkowo) ms | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do radiowej transmisji danych Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Czułość odbiornika | 1x BPSK (½) -96 dBm 2x QPSK (½) -95 dBm 2x QPSK (¾) -92 dBm 4x 16QAM (½) -90 dBm 4x 16QAM (¾) -86 dBm 6x 64QAM (2/3) -83 dBm 6x 64QAM (¾) -77 dBm 6x 64QAM (5/6) -74 dBm 8x 256QAM (¾) -69 dBm 8x 256QAM (5/6) -65 dBm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 4 szt. |  |  |
|  |  | Poziom mocy nadawania | 1x BPSK (½) 22 dBm 2x QPSK (½) 22 dBm 2x QPSK (¾) 22 dBm 4x 16QAM (½) 22 dBm 6x 64QAM (2/3) 22 dBm 6x 64QAM (¾) 21 dBm 6x 64QAM (5/6) 20 dBm 8x 256QAM (¾) 18 dBm 8x 256QAM (5/6) 18 dBm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura pracy | -40 do 80 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości | 5,150 - 5,875 GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Procesor | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Standardy | 802.11ac | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Porty | (1) 10/100/1000 Mbps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć | 128 MB DDR2, 8 MB Flash | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Topologia połączeń | P2P | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc | 27 dBm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Tryb pracy radia | AP, Station | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Antena zintegrowana | Dwupolaryzacyjna HV | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zysk energetyczny | 27 dBi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Szyfrowanie / standardy bezpieczeństwa | WPA2 AES | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie | WWW / CLI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje | Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie | POE pasywne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacz | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie PoE (Power over Ethernet) | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa zewnętrzna | Tak, odporna na UV | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Diody LED | Power, Ethernet, (4) Signal Strength | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie | AirMAX ac lub równoważne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | min. 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Switch nr 3 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Porty | 4 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s 12 porty SFP 1000 Mb/s 1 port konsoli | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Przepustowość [Gb/s] | 24 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Tablica adresów MAC | 8k | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość przekierowania pakietów [Mb/s] | 17,9 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Jumbo Frame [B] | 10240 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Quality of Service | Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 4 kolejki Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepłytu danych Voice VLAN | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zaawansowane funkcje przełącznika | IGMP Snooping V1/V2/V3 Obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad ) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port isolation Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root Protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | VLAN | Obsługa standardu IEEE802.1Q, do 4K grup VLAN oraz 4K identyfikatorów VLAN Port/ MAC/Protocol-based VLAN GARP/GVRP Konfiguracja opcji zarządzania VLAN | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Listy kontroli dostępu | Filtrowanie pakietów L2-L4 oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC , IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i identyfikatory VLAN; Time Range Based | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo transmisji | Wiązanie IP-MAC-Port-VID Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (w zależności od portu, adresu MAC), Radius, Guest VLAN Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie | Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 RMON (1, 2, 3, 9 group) Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitorowanie CPU Port Mirroring Synchronizacja czasu: SNTP Zintegrowany protokół NDP/NTDP Aktualizacja firmware'u: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Test VCT Logi systemu, publiczne biblioteki MIBS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Router nr 1 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Procesor | dwurdzeniowy 1.4 GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Pamięć RAM | 1 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Porty LAN | 10x 10/100/1000 Ethernet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Port USB | tak, USB 3.0 type A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie power jack | tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście POE | tak, na ostatnim porcie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania | 10 V - 30 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wejście POE | tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Monitor napięcia | tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Monitor temperatury PCB | tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary | 443x92x44mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny | RouterOS level 5 lub równoważny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres temperatury pracy | -30 + 70 C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo SFP | tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Port szeregowy | RJ45 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć wewnętrzna | NAND 128 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Router nr 2 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Architektura procesora | MIPS-BE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Taktowanie procesora platformy | 600 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ilość rdzeni CPU | 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM platformy | 128 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ilość portów LAN platformy | 10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Port(y) LAN typu Gigabit | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | USB | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Memory Cards | Nie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Port RS232 | Nie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie PoE | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie Power Jack | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 802.3af support | Nie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Licencja platformy | RouterOS level 5 lub równoważna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura pracy | -30...+70 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Diody LED | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | min 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | UPS nr 1 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | moc wyjściowa | 700 VA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | napięcie wejściowe | 230 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość | 63 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc wyjściowa | 405 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas podtrzymania | 3,9 - 15,1 min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas ładowania | 16 godz. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość gniazd wyjściowych | 8 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja | akustyczno - diodowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs | USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj gniazd | SCHUKO | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary | 230 x 86 x 285 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | waga | 6,8 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dodatkowe informacje | panel przedni: Diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Moduł CBF | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Typ obudowy | SFP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  |  | Technika WDM | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość transmisji | 1,25 Gbps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj złącza | SC simplex | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg portu | 3 km | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Długość fali RX | 1550 nm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Długość fali TX | 1310 nm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Czułość maksymalna | -24 dBm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc sygnału wyjściowego | -13 ~ -7 dBm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania | +3,3 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pobór mocy | 0,65-2,3 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura pracy | 0-75 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zgodny z: | SFP MSA IEEE 802.3ah -2004 Gigabit Ethernet 1000BASE-BX10 PMD Bellcore GR-468 FDA 21 CFR 1040.10 i 1040.11 RoHS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Tablet | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Przekątna 7” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | Pamięć RAM minimum 1 GB DDR3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Procesor 4 rdzeniowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć minimum 8GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Slot na kartę pamięci | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Ekran projekcyjny | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Ekran ręcznie rozwijany | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | Wymiary: minimum 160 cm x 150 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przewód do monitora HDMI | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | długość – 15 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | standard – HDMI 1.4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość złączy A – 1x – HDMI męski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość złączy B – 1x – HDMI męski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przewód do monitora VGA | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | długość – 15 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 12 szt. |  |  |
|  |  | - standard – D-Sub (15 pin) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - ilość złączy A – 1x – D-Sub męski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - ilość złączy B – 1x – D-Sub męski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Pamięć Pendrive | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | pojemność minimum 64 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 22 szt. |  |  |
|  |  | interfejs USB 3.0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Dysk zewnętrzny | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | pojemność minimum 1000 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 7 szt. |  |  |
|  |  | typ magnetyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs USB 3.0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | format szerokości 2.5 cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przewód LAN | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | długość – minimum 305 mb | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | grubość przewodu – 0,5 mm2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość żył – 8 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kategoria – 5e | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przejściówka wtyk HDMI / gniazdo VGA | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | umożliwia przesyłanie sygnału video z urządzeń ze złączem HDMI takich jak: odtwarzacze DVD / Blue-Ray, tunery telewizji satelitarnej, dekodery DVB-T, komputery, konsole, tablety do monitorów, wyświetlaczy, projektorów wyposażonych w złącze VGA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Adapter wtyk micro HDMI / gniazdo HDMI | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | ilość złączy A – 1x – męskie micro HDMI (typ D) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | ilość złączy B – 1x – żeńskie HDMI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kierunek przepływu sygnału – dwukierunkowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj złącza – prosty | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przejściówka wtyk mini-DisplayPort / gniazdo VGA | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | ilość złączy A – 1x – męskie mini-DisplayPort | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | ilość złączy B – 1x – żeńskie VGA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kierunek przepływu sygnału – jednokierunkowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj złącza – prosty | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Antyprzepię-ciowe listwy zasilające | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | długość – minimum 1.8 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 16 szt. |  |  |
|  |  | ilość gniazd sieciowych – minimum 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość gniazd z uziemieniem – minimum 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wyłącznik - TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przełącznik portów VGA, USB/PS/2 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | liczba portów PC – 8 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | obsługiwane porty klawiatur/myszy/monitorów - PS/2, PS/2, D-Sub-15, USB, USB, DSub-15 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | porty lokalnej konsoli - 1 x (USB, D-Sub-15) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | możliwość łączenia w kaskadę – tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zgodny z Windows, Linux, Mac, Sun | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny czytnik kart pamięci | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | do obudowy 3,5 cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | obsługa standardów kart pamięci: - SD/SDHC/MMC/MS/MS PRO/CF/XD/MD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sposób podłączenia - port USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność z systemami operacyjnymi – Windows 2000, XP, VISTA, 7 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Klawiatura | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | interfejs – USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  |  | komunikacja z komputerem – przewodowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość klawiszy – minimum 107 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | długość kabla – minimum 1,5 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Mysz | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | interfejs – USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 15 szt. |  |  |
|  |  | rodzaj myszy – optyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czułość – minimum 800 dpi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | komunikacja z komputerem – przewodowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość przycisków – minimum 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | długość kabla – minimum 1,5 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Mysz bezprzewodo-wa USB | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | interfejs – USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  |  | rodzaj myszy – optyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czułość – minimum 800 dpi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | komunikacja z komputerem – bezprzewodowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość przycisków – minimum 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | załączone wyposażenie - odbiornik USB , bateria | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Przejściówka RS232 – USB | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | końcówka A – 1x USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 21 szt. |  |  |
|  |  | końcówka B – 1x COM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zgodny – z USB 1.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | długość – 1 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Kabel do rutera RS232 – RJ45 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | końcówka A – 1x RJ45 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  |  | końcówka B – 1x COM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zgodny – z USB 1.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | długość – 1 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Głośniki komputerowe 2.1 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | ilość głośników – 3szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | ilość głośników satelitarnych – 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | głośnik niskotonowy – tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc głośnika satelitarnego – min. 2.5 W x 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Prezenter bezprzewodo-wy | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | wbudowane przyciski do sterowania pokazem slajdów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 4 szt. |  |  |
|  |  | minimum 10-metrowy zasięg działania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | laserowy wskaźnik z diodą LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wyłącznik zasilania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | odbiornik pod usb | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zgodność z systemem - Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7, Port USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Dysk nr 1 (SATA) | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | pojemność minimum 1000 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | typ magnetyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs ATA III | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | format szerokości 3.5 cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć cache – minimum 32 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prędkość obrotowa – 7200 obr./min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Zasilacz ATX (silent) | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | moc – minimum 350W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | standard – ATX 1.3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | chłodzony powietrzem wentylatorem o średnicy 80 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Dysk SSD | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | pojemność minimum 240 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | typ SSD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs ATA III | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | format szerokości 2.5 cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | szybkość zapisu – minimum 350MB/s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | szybkość odczytu – minimum 520MB/s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | niezawodność MTBF - 1500000 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Dysk nr 2 (SATA) | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | pojemność minimum 500 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | typ magnetyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs ATA II | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | format szerokości 2.5 cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć cache – minimum 8 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prędkość obrotowa – minimum 5400 obr./min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka zewnętrzna USB blue-ray | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | interfejs – USB 2.0 lub wyższy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | typ napędu – zewnętrzny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prędkość zapisu płyt BD-R – minimum 6x | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prędkość zapisu płyt BD-RE – minimum 2x | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | odczyt BD-ROM – 6x | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Pamięć Ram DDR3 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | rodzaj pamięci – DDR3-DIMM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 8 szt. |  |  |
|  |  | pojemność pamięci – 4 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | standard – DDR3-1600 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Pamięć Ram DDR2 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | rodzaj pamięci – DDR2-DIMM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 6 szt. |  |  |
|  |  | pojemność pamięci – 2 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | standard – DDR2-800 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | typ złącza – PCI-Express x16 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | wielkość pamięci minimum 2048 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ pamięci – minimum GDDR3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | taktowanie rdzenia – minimum 700 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obsługiwane standardy DirectX 11 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaje wyjść – minimum 1x DVI, 1x mini HDMI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Taśma lto | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Taśma Ito 6 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 6 szt. |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Zasilacz POE | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | porty - 2x Gigabit LAN (POE, Data) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 4 szt. |  |  |
|  |  | napięcie wejściowe - 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1.5 A max | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | standard POE - IEEE 802.3at Power over Ethernet (POE+) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc zasilacza - 30W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy - 0°C to 50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wilgotność pracy - 10% do 95% (bez kondensacji) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | UPS nr 2 | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Rektorat, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | moc wyjściowa: 5000 VA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | napięcie wejściowe: 230 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość: 50 Hz 47-53 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres napięcia wyjściowego: 220 - 240 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość prądu akumulatora: 60 Hz 50/60 Hz ± 3 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc wyjściowa: 4000 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas podtrzymania: 26,7 - 9,4 min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas ładowania: 3 godz. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ilość gniazd wyjściowych: 16 szt. 8x IEC 320 C13; 2x IEC 320 C19; 6x IEC Jumpers | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs: SmartSlot ¦ RS232 (DB9) ¦ USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Laserowa drukarka monochroma-tyczna Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Szybkość drukowania: 18 str./min. w trybie monochromatycznym (A4) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Metoda drukowania: Monochromatyczne drukowanie laserowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Jakość wydruku: do 2400 x 600 dpi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcji automatycznego wyostrzania obrazu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Czas wydruku pierwszej strony: 8 s lub mniej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Marginesy wydruku: 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Skaner Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Rozdzielczość optyczna min. : 2400 x 4800 dpi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Układ optyczny: CIS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalny format dokumentu: A4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs/zasilanie: USB 2.0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja szybkiego i bezpośredniego skanowanie do usług w chmurze | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Dyktafon | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Ekonomiczny ul. Jagiellońska 6,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Typ dyktafonu - Cyfrowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | Format danych – WMA lub MP3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Typ nośnika - Wewnętrzna pamięć | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Minimalna wielkość pamięci - 2 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny czas pracy na bateriach - 10 h | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Licznik - Na wyświetlaczu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowany głośnik | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj - Akumulator Ni-MH | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kompresja nagrań – STXQ, HQ, LP, STHQ, SP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Uruchamianie głosem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Modyfikacja nagrań - Przenoszenie nagrań, Kasowanie, Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu, filtr odcinający niskie częstotliwości, Przełącznik HOLD, Nagrywanie VCVA, Indeks do 99 w jednym pliku. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Złącza: Wyjście słuchawkowe, Podłączenie do komputera, Gniazdo na zewnętrzny mikrofon | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Załączone wyposażenie - Mikrofon stereo | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Karta pamięci | Producent/Nazwa/Model** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia** | ..........................................................................................................................................** |
|  |  | Miejsce dostawy: | Instytut Ekonomiczny ul. Jagiellońska 6,33-300 Nowy Sącz |
|  |  | Karta pamięci SD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  |  | Z szybkością zapisu 10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność 8 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja: Gwarancja producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Pakiet biurowy klasy MS Office Profesional 2013 MOLP EDU lub równoważny | Oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor (edytor) tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek, program do obsługi poczty elektronicznej. |
|  |  | Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. |
|  |  | Oprogramowanie powinno w pełni wspierać formaty plików: .docx (.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub, .onepkg. Oprogramowanie powinno odczytywać oraz zapisywać tworzone dokumenty i pliki w wyżej wymienionych formatach. |
|  |  | Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |
|  |  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język równoważny |
|  |  | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013. |
|  |  | Narzędzie do obsługi bazy relacyjnej danych powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access. Oprogramowanie powinno zapewniać: maksymalny rozmiar bazy danych co najmniej 2 GB liczba jednoczesnych użytkowników co najmniej 255, liczba pól w tabeli co najmniej 255, maksymalny rozmiar tabeli co najmniej 4 GB (wraz z obiektami systemowymi) powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub równoważny język programowania obiektowego powinno ono importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook, ASCII, dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp. baza danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach. powinno ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z .accdb |
|  |  | Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych w PWSZ oraz drukarkach powszechnie dostępnych. |
|  |  | W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy. |
|  |  | Zamawiający sugeruje pakiet biurowy MS Office 2013 Professional z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego posiada zainstalowane oprogramowanie biurowe MS Office, a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze. W przypadku dostawy i zainstalowania przez Wykonawcę pakietu biurowego równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem i konwersji danych użytkownika komputera, w tym danych archiwalnych oraz przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane administratora systemów informatycznych w jednostce Zamawiającego, do której dostarczono oferowane rozwiązanie. Wykonawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych przez Zamawiającego oraz drukarkach powszechnie dostępnych. |
|  | RAZEM |  |

……………………………….……………….

(miejscowość - data )