..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  na:

Dostawa urządzeń, materiałów i narzędzi  elektrycznych na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert w zakresie części:.....................................................  za cenę:

- W zakresie części I:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- W zakresie części II:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- W zakresie części III:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

która wynika z przedstawionych w pkt 2  kalkulacji cenowych.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- Cześć I: zestaw urządzeń automatyki.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Silnik elektryczny | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |
|  |  | 3 fazowy o mocy 0,18 KW, na napięcie w układzie Y/D – 400/690V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 |  |  |
|  |  | Typ silnika 3Sg63-4B 400/690V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc kW 0,18 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc KM 0,25 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa /min 1400 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie 400V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Liczba biegunów 4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rozłącznik (wyłącznik) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Masa kg 3,50 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Łożyska od strony napędowej 6202 ZZ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Łożyska od strony przewietrznika 6202 ZZ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Położenie skrzynki zaciskowej góra / boki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa aluminium | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Średnica osi wału mm 11 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary montażowe łap mm dł./szer. 80 / 100 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wielkość mechaniczna 61 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj pracy S-1 ciągła | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Klasa izolacji F | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Stopień ochrony IP55 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |

- Część II: zestaw urządzeń elektrycznych

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Zestaw urządzeń elektrycznych | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | W skład zestawu wchodzą: | 1 zestaw |  |  |
|  |  | Licznik 3f energii elektrycznej z analizą parametrów sieci 60 A – 6 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie odniesienia 3×230/400V+N | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prąd bazowy 5A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prąd maksymalny 60A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prąd minimalny 0,02A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór własny licznika <10VA; <1,5W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres wskazań liczydła 0÷999999,99kWh | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stała licznika kWh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stała licznika kvarh (1,25varh/imp) 800imp/kvarh | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja sczytywania 2× LED czerwona | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor (OC) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | napięcie podłączenia kWh/kvarh <30V DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prąd podłączenia kWh/kvarh <27mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stała kWh/kvarh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas impulsu kWh/kvarh 10ms | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | port RS-485 protokół komunikacyjny MODBUS RTU | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -20÷55°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przyłącze zaciski śrubowe 16mm2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 7 modułów (122mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż na szynie TH-35 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wartości mierzone: |  |  |  |  |
|  |  | Energia czynna –AE+ [kWh] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Energia bierna –RE+ [kvarh] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcia fazowe – U1, U2, U3 [V] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prądy fazowe – I1, I2, I3 [A] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość –F [Hz] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc czynna fazy L1 – P1 [W] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc czynna fazy L2 – P2 [W] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc czynna fazy L3 – P3 [W] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc czynna układu L1+L2+L3 – P[W] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik mocy fazy L1 - cos φ 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik mocy fazy L2 - cos φ2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik mocy fazy L3 - cos φ3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Multimetr (Analizator parametrów sieci. Trójfazowy – 1 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | pomiar napięcia : napięcie znamionowe 400V AC (L-N); 693V AC (L-L) częstotliwość 45÷55Hz sieć trójfazowa, trzy- lub czteroprzewodowa zakres pomiarowy 3÷120%In | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie 85÷264V AC/DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pomiar prądu : prąd znamionowy 5A zakres pomiarowy 0,5÷120% I | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | protokół komunikacyjny interfejs RS-485 protokół MODBUS RTU prędkość transmisji 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wyświetlacz LCD monochromatyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy <8VA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -20÷60°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przyłącze zaciski śrubowe 1,5mm² | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 95×95×85mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | otwór montażowy 90×90mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moduł WYJŚĆ przekaźnikowych (RO); styk 4x1Z – 1 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania 9(30V DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | styk separowany 4x1Z | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie 16A AC-1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | port RS-485 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | protokół komunikacyjny Modbus RTU | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ pracy SLAVE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | parametry komunikacji prędkość – ustawienia 1200(115200 bit/sek bity danych 8 bity stopu 1 / 1.5 / 2 bit parzystości EVEN / ODD / NONE adres 1(247 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy 1W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -20(50(C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przyłącze zaciski Śrubowe 2,5mm² | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 4 moduły (70mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż na szynie TH-35 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania 9(30V DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | styk separowany 4x1Z | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie 16A AC-1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | port RS-485 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | protokół komunikacyjny Modbus RTU | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacz 24V 30W – 6 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie wejściowe 100÷264V A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc wyjściowa 30W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ograniczenie prądowe 110% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | napięcia wyjścia minimalne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie 0% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość kluczowania 70kHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -10÷40°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 3 moduły (52,5mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | waga 190g | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż na szynie 35mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Serwer programowy MeternetPRO + baza danych + bezterminowe licencje do każdego z serwerów, umożliwiające tworzenie raportów, wykresów, odczytywania oraz wysyłania danych – 6 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania 9÷30V DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | porty LAN RJ45 USB 2.0 RS-485 Modbus RTU | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | parametry komunikacji prędkość – ustawienia 1200(115200 bit/sek bity danych 8 bity stopu 1 / 1.5 / 2 bit parzystości EVEN / ODD / NONE adres 1(247 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć wewnętrzna 5GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja stanów pracy 5xLED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zegar RTC TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ baterii 2032 (litowa) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -25÷50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zaciski śrubowe 1,5mm² | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 5 modułów (85mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż na szynie TH-35 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Opaska nr 1 | Opaska 3mmx200mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 100 szt. |  |  |
|  | Opaska nr 2 | Opaska 3mmx200mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 100 szt. |  |  |
|  | Uchwyt kabla | Okrągły (FLOOP) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 100 szt. |  |  |
|  | Listwa | Kablowa nadtynkowa szer. 35 mm, wys. 15 mm, długość 2000mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |

3)	Część III: zestaw laboratoryjny, lampa warsztatowa, metalowy chwytak elementów elektronicznych, pinceta SMD

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | W skład zestawu wchodzą: | 2 zestawy |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Generator funkcyjny: min. 0,1Hz ÷10 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS, regulacja symetrii przebiegu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście: Impedancja 50Ω, ±10%, Amplituda 0,2÷20 Vpp, Tłumik 20dB, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja wypełnienia 20:80 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wejście VCF: Napięcie wejściowe -5 V ÷ 0 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przemiatanie częstotliwości: Okres przemiatania 20 ms ÷ 2 s, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przemiatanie liniowe lub logarytmiczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Uniwersalny częstościomierz: min. 5Hz ÷ 2,4GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości: Kanał A (CHA), Kanal B (CHB) 5 Hz ÷ 100 MHz, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kanał C (CHC) 100 MHz ÷ 2400 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pom. okresu 5 Hz ÷ 10 MHz (tylko CHA i CHB) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Licznik 108 - 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje A/B, A-B, A+B (w pasmie 5 Hz ÷ 10 MHz) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar różnicy faz A> B: 100 ns÷0,1 s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Impedancja wejściowa CHA, CHB 1 MΩ II 35 pF, CHC 50Ω | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Tłumik 0 lub 20dB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Max. napięcie wejściowe CHA, CHB : 250 V (DC + ACrms z tłumikiem 20dB), CHC: 3 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz 8 cyfr LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, Ω, C, Temp, hFE, Test diod | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie DC Zakresy: 4 V/40 V/ 400 V/ 1000 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie AC Zakresy: 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prąd DC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 10 A dokładność ±2 % ± 8 cyfr | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prąd AC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 10 A dokładność ±3 % ± 8 cyfr | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rezystancja Zakresy: 400 Ω/ 4 kΩ/ 40 kΩ/ 400 kΩ/ 4 MΩ 40 MΩ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność Zakresy: 4 nF/ 400 nF | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura Zakres: 0 ÷ 750 st. C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | hFE 1 ÷ 1000 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Test diody | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Test ciągłości | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs RS 232C z oprogramowaniem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Zasilacz sieciowy: Wyjście regulowane min. 0÷30V, 0÷3A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ograniczenie prądowe 3A + 5 % ÷ 15 % | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 15V;1A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 5V; 2A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Wzmacniacz audio: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pasmo min. 20 Hz ÷ 20 kHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie wejściowe 0,05 Vrms ÷ 0,5 Vrms, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Impedancja wej. 50 kΩ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wzmocnienie 0 ÷ 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc 1 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Lampa warsztatowa | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | Lampa warsztatowa z podświetleniem LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Soczewka szklana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Podświetlenie: min. 108 diod LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary soczewki 7,5" x 6,2" +/- 0,2” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Powiększenie min. 5 dioptrii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Mocowanie do krawędzi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 220~230V AC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | Pinceta SMD prosta | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Pinceta SMD prosta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

- CzęśćI:  do 14 dni od daty podpisania umowy

- Część II i III:  do 7 dni od daty podpisania umowy

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2015 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy