..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  pn:

Dostawa zestawu laboratoryjnego działającego na zasadzie symulacji elektrowni wiatrowej

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Ogłoszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert za cenę:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- Oferuję następujący zestaw laboratoryjny działający na zasadzie symulacji elektrowni wiatrowej:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- Cześć I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
|  | zestaw laboratoryjny działający na zasadzie symulacji elektrowni wiatrowej | Generator synchroniczny 3-fazowy wzbudzany magnesami trwałymi | NAZWA/FIRMA - MODEL | .........................................................** |
|  |  |  | Model: GV-112L-16 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt |
|  |  |  | Stopień ochrony: IP 53 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Moc znamionowa prądnicy: 1,2 kVA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Napięcie znamionowe prądnicy: 400 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Napięcie biegu jałowego prądnicy: 443 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Typ obwodu: Y (gwiazda) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Prędkość znamionowa: 375 1/min. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Prąd znamionowy: 1,7 A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Sprawność znamionowa: 88 % | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Znamionowy moment obrotowy: 35 Nm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Częstotliwość: 50 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Temperatura pracy: 40º C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Wytrzymałość termiczna magnesów: 150º C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Masa: 28 kg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Parametry wyznaczane przy współczynniku mocy cos = 1. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Silnik elektryczny 3 fazowy | NAZWA/FIRMA - MODEL | .........................................................** |
|  |  |  | Typ MS 132 S-8 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt |
|  |  |  | Moc - 2,2 kW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Obroty - 720 obr/min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Moment znamionowy - 29,18 Nm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Prąd - 5,96 A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Napięcie - 400 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Obudowa - Aluminium | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Masa - 35,5 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Falownik | NAZWA/FIRMA - MODEL | .........................................................** |
|  |  |  | Typ: PI8100a 2R2G1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt |
|  |  |  | Moc: 2,2 kW; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Napięcie zasilania: 220~240V,50/60Hz; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Prąd nominalny: 10A; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | Wymiary (Wys x Szer x Gł): 185 x 120 x 178.5mm; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | STEROWANIE: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | wysokiej wydajności 32-bitowe sterowanie wektorowe DSP; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | częstotliwość wyjściowa - modele G/F/Z/S/T/M:0.00~800.0Hz; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | częstotliwość wyjściowa - model H:0.00~2000.0Hz; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | metoda sterowania V/F, bezczujnikowe ster. wektorowe, sterowanie wektorowe; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | moment obrotowy przy 0,5Hz – 180%; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | funkcja auto. zwiększenia momentu obrotowego realizowana przy niskich częstotliwościach (1Hz) i przy dużym momencie wyjściowym w sterowaniu V/F; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | tryb krzywej V/F: liniowa, kwadratowa, 8 programowalnych przez użytkown. krzywych V/F; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | kompensacja poślizgu; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | PRZECIĄŻALNOŚĆ: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | modele G/S:150% przez 1 min, 200% przez 0.1 s; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | modele F:120% przez 1 min, 150% przez 0.1 s; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | modele Z/M/T:180% przez 1min, 250% przez 0.1s; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | modele H: 250% przez 1 min, 300% przez 0.1 s; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | PRACA: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | źródła sygnałów sterujących: klawiatur, listwa zaciskowa i port komunikacyjny RS485 ModBus RTU (opcja - wymaga dokupienia karty komunikacyjnej RS485) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | wyświetlanie stanu pracy silnika, stop, przysp./zwalnianie, praca w trybie programowalnych prędkości | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | wewnętrzny regulator PID | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | zabezpieczenia nadnapięciowe, podnapięciowe, nadprądowe, przeciążeniowe, termiczne, wyłączenie zewnętrzne, błąd komunikacji, niewłaściwy sygnał sprzężenia zwrotnego regulatora PID, awaria PG; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | pomiar i wyświetlacz temperatury mostka IGBT; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | zabezpieczenie konfiguracji hasłem użytkownika | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | WEJŚCIA / WYJŚCIA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 6 programowalnych wejść dwustanowych – możliwość skonfigurowania 68 parametrów np. start przód, start tył, stop, stop bezpieczeństwa, reset, zwiększ prędkość, zmniejsz prędkość itd; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 3 programowalne wejścia analogowe – możliwość skonfigurowania na stałe bądź poprzez stan na wejściach dwustanowych. Zakres wejść -10…10 VDC, 0/4…20 mA; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 2 wyjścia analogowe, możliwość wyboru 8 sygnałów: częstotliwość, prąd wyjściowy, napięcie, temperatura itd. Zakres 0…10V, 0/4…20mA; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 2 programowalne wyjścia dwustanowe OC; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 1 programowalne wyjście przekaźnikowe: AC 250V 5A, DC30V 5A; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | FUNKCJE KLAWIATURY | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 2 wyświetlacze – cyfrowy i graficzny (w zależności od opcji klawiatury) z możliwością wyświetlania do 3 parametrów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 7 klawiszy, w tym 2 programowalne; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | pokrętło z funkcją przycisku; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | ustawianie częstotliwości zadanej – klawiatura, 3 rodzaje sygnałów z wejść analogowych, z wejścia impulsowego, motopotencjometr; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | możliwość wyprowadzenia klawiatury poza falownik; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 2 programowalne klawisze wielofunkcyjne z możliwością zaprogramowania 9-ciu funkcji m. in.: start do przodu, start do tyłu, stop, stop bezpieczeństwa, motopotencjometr itd.; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 4 bloki pamięci do zapamiętania konfiguracji programowej falownika; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | informacja o awariach – zapamiętuje awarie z podaniem typu awarii, czasu wystąpienia, częstotliwości zadanej i bieżącej silnika w chwili awarii, napięcia, prądu, stanu pracy, czasu pracy i temperatury tranzystorów IGBT; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | KOMUNIKACJA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | port RS485 – do podłączenia klawiatury opcjonalnej oraz połączenia PLC – protokół ModBus RTU (opcja); | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | ZADAWANIE PRĘDKOŚCI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 16-to segmentowe zadawanie prędkości z wykorzystaniem wielofunkcyjnych wejść dwustanowych; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 8-mio segmentowe zadawanie czasu pracy z wykorzystaniem wielofunkcyjnych wejść dwustanowych; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 8-mio segmentowe zadawanie przyspieszania z wykorzystaniem wielofunkcyjnych wejść dwustanowych; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | 7-mio segmentowe konfigurowanie prędkości zadanej z wykorzystaniem wielofunkcyjnych wejść dwustanowych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | REGULATOR PID | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | sprzężenie zwrotne – 6 sposobów doprowadzenia – klawiatura, 3 wejścia analogowe, wejście impulsowe, potencjometr cyfrowy; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  |  | wartość zadana – 6 sposobów doprowadzenia – klawiatura, 3 wejścia analogowe, wejście impulsowe, potencjometr cyfrowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Metalowa rama | NAZWA/FIRMA - MODEL | .........................................................** |
|  |  |  | 900 x 300 x 400 (długość x szerokość x wysokość). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt |
|  |  |  | Ceownik – wymiar 50x38mm (lub 65 x42) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Sprzęgło elastyczne kłowe | NAZWA/FIRMA - MODEL | .........................................................** |
|  |  |  | Służące do sprzężenia osi silnika i prądnicy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na cały zestaw min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |
|  |  | Wszystkie elementy zestawu zamontowane na metalowej ramie, i połączone ze sobą | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 21 dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że oferowany zestaw spełnia wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2015 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy